Промышленность и безопасность, №3 (82) Март 2015

Кириллов С.Л.

Шайбаков Р.Р.

Кантюков Д.Р.

Шайхутдинов И.А.

ООО "ЭНЕРГОНЕФТЕГАЗ-СЕРВИС" (г.Уфа)

Об анализе технической и эксплуатационной документации аппаратов воздушного охлаждения при проведении экспертизы промышленной безопасности

Анализ технической и эксплуатационной документации, содержащей информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации аппаратов воздушного охлаждения, является одним из важных мероприятий при проведении их экспертизы. В статье приведены результаты анализа нормативно-правовых актов и сведения о перечне технической и эксплуатационной документации аппаратов воздушного охлаждения.

Аппарат воздушного охлаждения представляет собой теплообменный аппарат, состоящий из следующих основных частей:

- теплообменной поверхности (теплообменная секция);

- системы подачи воздуха, включающей вентилятор с приводом от электродвигателя, диффузор с коллектором;

- опорной металлоконструкции.

По способу принудительной подачи охлаждающего воздуха на теплообменную поверхность аппараты подразделяют на два вида:

- нагнетательный (рис.1а);

- вытяжной (рис.1б).

Рис.1. Конструкция аппарата воздушного охлаждения:

а - аппарат нагнетательного вида, б - аппарат вытяжного вида; 1 - теплообменная секция, 2 - колесо вентилятора, 3 - привод вентилятора, 4 - диффузор с коллектором, 5 - металлоконструкция

По расположению теплообменных секций в пространстве аппараты подразделяют на горизонтальные, вертикальные, зигзагообразные и дельтаобразные.

По условиям эксплуатации аппараты могут быть снабжены дополнительными устройствами, обеспечивающими рециркуляцию нагретого в теплообменных секциях воздуха, для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время.

По этому признаку аппараты подразделяют следующим образом:

а) без рециркуляции;

б) с внутренней рециркуляцией через соседний вентилятор;

в) с внешним коробом для рециркуляции.

В зависимости от конструкции камер теплообменных секций аппараты могут быть:

а) с разъемными камерами на давление до 6,3 МПа;

б) с цельносварными камерами с пробками на давление до 10 МПа;

в) с трубчатыми камерами на давление свыше 10 МПа.

Дополнительно аппараты могут быть оснащены:

а) увлажнителем воздуха, необходимым для снятия пиковых нагрузок в летнее время;

б) подогревателем воздуха, устанавливаемым перед теплообменной секцией в потоке воздуха;

в) подогревателем продукта типа "труба в трубе", конструктивно объединенным с трубным пучком теплообменной секции;

г) жалюзийным устройством;

д) приводами изменения угла наклона лопаток жалюзи и лопастей вентилятора.

Одним из важных мероприятий при проведении экспертизы промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения является анализ технической и эксплуатационной документации, содержащей информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации. Рассмотрев нормативно-правовые акты, определяющие безопасную эксплуатацию АВО, среди которых:

- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";

- ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

- "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств";

- "Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

- СТО 00220368-014-2009 Крепление труб в трубных решетках кожухотрубчатых теплообменных аппаратов и АВО. Общие технические требования ;

- ВСН 408-79 "Инструкция по монтажу аппаратов воздушного охлаждения";

- ГОСТ 25822-83 Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность ;

- ГОСТ Р 51364-99 Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия;

- ИСО 6758-80 Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия  и др.,

был определен перечень технической и эксплуатационной документации, который должен быть рассмотрен при проведении экспертизы промышленной безопасности. Данный перечень включает следующие документы:

1. Свидетельство о регистрации ОПО, включая сведения, характеризующие ОПО;

2. Страховой полис (договор) обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

3. Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО;

4. Положение о порядке проведения технического расследования и учета инцидентов на ОПО;

5. Приказы:

- о вводе в действие положений о производственном контроле и порядка проведения технического расследования и учета инцидентов;

- о назначении ответственных лиц за организацию и осуществление производственного контроля;

- о назначении специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования (номер и дата приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию АВО должны быть записаны в паспорт оборудования);

6. Протоколы и удостоверения аттестации персонала, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля и ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования;

7. Должностные инструкции для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией АВО и ответственного за его исправное состояние и безопасную эксплуатацию;

8. Производственные инструкции для рабочих, обслуживающих оборудование, разрабатываемые на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования, с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией;

9. Паспорт АВО (ТР ТС 010/2011 и 032/2013 );

10. Подтверждение соответствия АВО требованиям ТР ТС (п.8 ТР ТС 010/2011);

11. Сертификаты о качестве и свойствах материала полуфабрикатов;

12. Оригинал обоснования безопасности АВО (п.7 ТР ТС 010/2011);

13. Руководство (инструкция) по эксплуатации АВО (п.8 ТР ТС 010/2011);

14. Акт, фиксирующий сдачу оборудования под давлением в эксплуатацию;

15. Заводская инструкция по надзору за эксплуатацией и ревизией;

16. Инструкция проведения ревизии АВО с полным или частичным демонтажем змеевика;

17. Инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию АВО;

18. Комплект ремонтной документации, в случаях выполнения ремонтов;

19. Технологический регламент, технологическая инструкция по эксплуатации установки (Общие правила взрывобезопасности);

20. Паспорт на заземляющее устройство (п.2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей );

21. График, акт периодического надзора за эксплуатацией АВО, наличие записей в сменном журнале в случае выявления нарушений при проведении ежедневных проверок специалистов установки;

22. Документ (инструкция, график, журнал (акт)) по техническому обслуживанию и проверке исправности сигнализации и автоматических защит;

23. Документ по проведению и график планово-предупредительных ремонтов;

24. Все другие документы по испытаниям, включая протоколы испытаний и отчеты по неразрушающим методам контроля;

25. Ремонтный журнал оборудования;

26. Сменный журнал, предназначен для ведения наблюдения за оборудованием под давлением путем его осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты, в том числе в журнале указываются причины аварийной остановки;

27. Оперативный журнал, предназначен для отметок пуска и остановки оборудования;

28. Документы по результатам обследований АВО;

29. Инструкции для ответственных лиц и обслуживающего персонала;

30. Методика по контролю технического состояния АВО, конструкция которых не позволяет проведение наружного и внутреннего осмотров или гидравлического испытания;

31. Утвержденные заключения, подтверждающие возможность эксплуатации АВО, отработавших установленный срок службы, проверки периодичности ТО после проведения экспертизы промышленной безопасности;

32. Приказ (распоряжение) о продолжении эксплуатации после проведения экспертизы промышленной безопасности;

33. Перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации для обеспечения требований промышленной безопасности.

Следует отметить, что данный перечень технической и эксплуатационной документации АВО может быть дополнен стандартами, вошедшими в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 032/2013, который утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.02.2014 №22 .