1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование изделия: Буферная емкость, поз. НХ35, НХ45.

Настоящая программа и методика испытаний устанавливает цель, объем, условия, порядок и методику проведения приемочных испытаний буферной емкости (далее по тексту – аппарат), в соответствии с ПБ 03-584-03, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 15.201-2000 и ГОСТ Р 52630-2006.

Приемочные испытания проводятся с целью проверки изготовленного аппарата на соответствие требованиям стандартов и правил безопасности.

2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

Приемочные испытания проводятся на промплощадке ООО «ХХХХ».

Приспособления, стенды, измерительная и вычислительная техника не требуются.

Испытания проводятся в реальных условиях технологического процесса цеха получения жидких моющих, чистящих, отбеливающих и аппретирующих средств №07.

Специальной подготовки аппарата к приемочным испытаниям не требуется.

При положительных приемочных испытаний аппарат остается в работе.

Персонал, проводящий приемочные испытания, должен иметь спецодежду согласно существующим нормам.

Для проведения приемочных испытаний назначается приемочная комиссия, в состав которой должны входить представители заказчика, специалист службы производственного контроля предприятия, представитель Ростехнадзора (по согласованию) и представитель экспертной организации (по согласованию).

До начала приемочных испытаний должны быть завершены мероприятия по их подготовке, в соответствии с пунктом 6.5.10 ГОСТ Р 15.201-2000.

3  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Лица, непосредственные участвующие в проведении испытаний, должны пройти инструктаж по безопасным методам работы с письменным оформлением.

3.2 Испытания проводятся в присутствии и под руководством лица, ответственного за их проведение. Присутствие посторонних лиц на месте проведения испытаний запрещено.

4 ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование вида испытаний, параметры и нормированное значение параметра приведены ниже в таблице 1

Таблица 1

| Наименование вида испытаний, параметры | Нормированное значение параметра |
| --- | --- |
| Наличие эксплуатационной документации | Производственное оборудование должно укомплектовываться эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации |
| Проверка материалов конструкции | Материалы конструкции производственного оборудования не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать взрывоопасные ситуации |
| Проверка безопасности конструкции оборудования | Конструкция производственного оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих. Если возможно возникновение нагрузок, приводящих к опасным для работающих разрушениям отдельных деталей или сборочных единиц, то производственное оборудование должно быть оснащено устройствами, предотвращающими возникновение разрушающих нагрузок, а такие детали и сборочные единицы должны быть ограждены или расположены так, чтобы их разрушающиеся части не создавали травмоопасных ситуаций |
|  | Конструкция производственного оборудования должна исключать падение или выбрасывание предметов, представляющих опасность для работающих, а также выбросов смазывающих, охлаждающих и других рабочих жидкостей. |
|  | Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего или использованы другие средства (например двуручное управление), предотвращающие травмирование. |
| Проверка безопасности конструкции оборудования | Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования работающих |
|  | Конструкция производственного оборудования должна исключать самопроизвольное ослабление или разъединение креплений сборочных единиц и деталей, а также исключать перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации |
|  | Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации |
|  | Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность для работающего, и исключить возможность пожара и взрыва |
|  | Конструкция производственного оборудования и (или) его размещение должны исключать контакт его горючих частей с пожаровзрывоопасными веществами, если такой контакт может явиться причиной пожара или взрыва, а также исключать возможность соприкасания работающего с горячими или переохлажденными частями или нахождение в непосредственной близости от таких частей, если это может повлечь за собой травмирование, перегрев или переохлаждение работающего |
|  | Производственное оборудование должно быть оснащено местным освещением, если его отсутствие может явиться причиной перенапряжения органа зрения или повлечь за собой другие виды опасности |
|  | Емкость должна иметь стандартную типовую табличку, если это предусмотрено изготовителем. На наружной поверхности стенки емкости следует наносить маркировку. Оборудование, трубопроводы, шланги, провода, кабели и другие соединяющие детали и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с монтажными схемами. |
| Качество поверхности оборудования | Проверка качества поверхности производится визуальным осмотром всей поверхности |
| Условия применения | Назначенный, расчетный и гарантийный сроки безопасной эксплуатации сосуда указывается в технической документации. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие сосудов требованиям ГОСТ Р 52630-2006 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации |

5 РЕЖИМЫ ИСПЫТАНИЙ

Приемочные испытания проводятся при нормальном ведении технологического процесса в цехе получения жидких моющих, чистящих, отбеливающих и аппретирующих средств №07.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

В таблице 2 приводится нормативно-техническая документация, на соответствие требованиям которой проверяется техническое устройство при проведении приемочных испытаний.

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида испытаний, параметры | НД, номер пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие эксплуатационной документации | ГОСТ 12.2.003, п.1.4; ПБ 03-584-03; ГОСТ Р 52630-2006, п.9.2.1 |
| 2 | Проверка материалов конструкции | ГОСТ 12.2.003, п.2.1.1 |
| 3 | Проверка безопасности конструкции оборудования | ГОСТ 12.2.003, п.п.2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.16, 2.1.18, 2.1.19.1; ПБ 09-540-03, п.2.5; ПУЭ, п.1.7.32, ПБ 03-584-03, п.8.1; ГОСТ Р 52630-2006, п.10.1 |
| 4 | Качество поверхности оборудования | ПБ 03-584-03, п.п. 5.2, 6.1.2 |
| 5 | Условия применения | ПБ 03-584-03, п.9.3; ГОСТ Р 52630-2006, п.п.4.1.2, 11.1, 11.2 |

7 Отчетность

7.1 По результатам проведения приемочных испытаний должны быть выпущены протокол и акт приемки, которые подписываются членами приемочной комиссии и утверждаются заместителем технического директора ООО «ХХХХХ».

7.2 Акты и протоколы после их утверждения подшиваются к паспорту на аппарат.

8 ПЕРЕЧЕНЬ нормативных ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ Р 15.201-2000 | Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. |
| ГОСТ Р 52630-2006 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические требования. |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПБ 09-540-03 | Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. |
| ПБ 03-584-03 | Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменённых | Заменённых | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |