действующиЕ повреждающиЕ факторЫ,

механизмЫ повреждения и восприимчивостЬ материала

ТРУБОПРОВОДА к механизмам повреждения

трубопровода пара  с параметрами

давление 1,3 МПа  температура среды Т=194.1 0С

| Наиболее повреждаемые зоны | Наиболее вероятные механизмы /причины повреждения виды повреждений |
| --- | --- |
| Прямые трубы | - общая или (и) локальная коррозия (эрозия); - коррозионная усталость; - малоцикловая усталость. |
| Гнутые колена - наружная и внутренняя поверхность в растянутой и нейтральных зонах | - общая или (и) локальная коррозия (эрозия); - коррозионная усталость; - малоцикловая усталость. |
| Литые детали (корпуса арматуры, колена, тройники) - поверхность в зонах радиусных переходов; - крепеж и поверхность фланцевых разъемов | - общая или (и) локальная коррозия (эрозия); - коррозионная усталость; - малоцикловая усталость. |
| Стыковые и угловые сварные соединения | Повреждения обусловлены: усталостью, коррозией, дисперсионным охрупчиванием металла при повторном нагреве, хладноломкостью а так же обусловлены технологическими, конструкционными и эксплуатационными причинами. |
| Опорно-подвесная система (ОПС) | - непроектные нагрузки; - фактическое состояние ОПС не соответствует проекту; - малоцикловая усталость |