Б.1.25. Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих производство водорода методом электролиза воды

1. Что в обязательном порядке должно находиться на каждом рабочем месте?

А) Инструкции по охране труда, по пожарной безопасности и рабочие инструкции;

Б) Инструкции по пожарной безопасности и технологический регламент;

В) ПЛАС и декларация промышленной безопасности;

Г) Договор страхования ответственности, инструкции по охране труда и технологический регламент.

2. Для каких категорий взрывоопасности технологических блоков на предприятии, связанного с производством электролитического водорода, должны разрабатываться программы для отработки навыков пуска, нормальной эксплуатации, плановой и аварийной остановки?

А) I и II категорий;

Б) I и III категорий;

В) II и III категорий;

Г) Программы должны разрабатываться независимо от категории взрывоопасности.

3. Кем производится расчет относительного энергетического потенциала каждого технологического блока и обосновываются мероприятия по обеспечению взрывобезопасности всей технологической системы?

А) Разработчиком процесса;

Б) Разработчиком проекта;

В)Техническим руководителем организации;

Г) Органом Ростехнадзора.

4. Каким образом осуществляется выбор оборудования по показателям надежности?

А) Исходя из категории взрывоопасности технологических блоков;

Б) В соответствии с требованиями пожарной безопасности;

В) В соответствии с Общими правилами взрывобезопасности;

Г) В соответствии с технологическим регламентом.

5. Где необходимо располагать газгольдеры для водорода, а также ресиверы для водорода и кислорода?

А) В здании производства водорода;

Б) На открытых площадках;

В) В складских помещениях;

Г) В машинных отделениях холодильных установок;

Д) В помещении электролизерного отделения.

6. Какое расстояние должно быть между водородным и кислородным ресивером?

А) Не менее 3,0 м;

Б) Не менее 5,0 м;

В) Не менее 7,0 м;

Г) Не менее 10,0 м.

7. Какое расстояние должно быть между ресиверами одного газа?

А) Не менее 0,5 м;

Б) Не менее 0,75 м;

В) Не менее 1,0 м;

Г) Не менее 1,5 м.

8. Какие ресиверы должны располагаться на одной площадке с ресиверами водорода?

А) Только ресиверы для сжатого воздуха;

Б) Ресиверы для сжатого воздуха и кислорода;

В) Только ресиверы для кислорода;

Г) Ресиверы для кислорода и азота;

Д) Только ресиверы для азота;

Е) Ресиверы для азота и сжатого воздуха.

9. Какой должна быть степень огнестойкости зданий с производством и обращением электролитического водорода?

А) Не ниже I степени;

Б) Не ниже II степени;

В) Не ниже III степени;

Г) Не ниже IV степени;

Д) V степени.

10. Где запрещается располагать компрессорные установки для сжатия водорода?

А) В отдельно стоящем здании;

Б) В пристройках, примыкающих к зданию электролизерного отделения;

В) В помещениях, примыкающих к помещениям с производством водорода;

Г) В подвалах.

11. Где необходимо размещать машинные отделения холодильных установок (систем осушки водорода методом охлаждения)?

А) В отдельно стоящем помещении от электролизерного отделения;

Б) В пристройках, примыкающих к зданию электролизерного отделения;

В) В помещениях, расположенных на цокольных этажах;

Г) В подвалах.

12. Какие помещения допускается встраивать и пристраивать к водородно-кислородным станциям?

А) Помещения трансформаторных подстанций (ТП, КТП) и распределительных устройств (РУ);

Б) Помещения экспресс лабораторий;

В) Подсобно-производственные помещения;

Г) Помещения локальных систем охлаждения и вентиляции;

Д) Все перечисленные помещения.

13. Какой должна быть максимальная вместимость промежуточного складского помещения, расположенного в здании по производству водорода или на площадке около здания?

А) Не более 200 наполненных и 200 порожних водородных баллонов;

Б) Не более 300 наполненных и 300 порожних водородных баллонов;

В) Не более 200 наполненных и 300 порожних водородных баллонов;

Г) Не более 400 наполненных и 200 порожних водородных баллонов.

14. Допускается ли размещение вспомогательных помещений в зданиях складов хранения баллонов?

А) Допускается при отделении склада от других помещений противопожарными стенами с пределом огнестойкости 2,5 часа;

Б) Допускается при делении здания на отсеки с несущими или самонесущими конструкциями;

В) Допускается при отделении склада от других помещений пылегазонепроницаемыми стенами;

Г) Не допускается.

15. Каким образом из помещения, связанного с обращением водорода, сбрасывается в атмосферу удаляемый воздух?

А) Без устройства факельных систем, но с обязательным устройством очистки;

Б) Без устройства систем очистки, но с обязательным устройством факельных систем;

В) Без устройства факельных систем и систем очистки;

Г) С устройством факельных систем и систем очистки.

16. Какой должна быть температура при сбросе производственных сточных вод в канализацию?

А) Температура не должна превышать 40 °С;

Б) Температура не должна превышать 45 °С;

В) Температура не должна превышать 50 °С;

Г) Температура не должна превышать 60 °С.

17. Какой должна быть высота слоя жидкости в гидравлическом затворе на выпуске в канализацию стоков из цехов и аппаратов?

А) Высота слоя жидкости должна быть не менее 50 мм;

Б) Высота слоя жидкости должна быть не менее 70мм;

В) Высота слоя жидкости должна быть не менее 80 мм;

Г) Высота слоя жидкости должна быть не менее 100 мм.

18. Кем выбирается и обосновывается показатель высоты слоя жидкости в гидравлическом затворе?

А) Разработчиком процесса;

Б) Техническим руководителем организации;

В) Разработчиком проекта;

Г) Органом Ростехнадзора.

19. При каком условии допускается сброс концентрированных щелочных стоков в магистральную сеть канализации без предварительной очистки или другой обработки?

А) Когда магистральная сеть является специальной щелочной канализацией;

Б) При применении флотаторов с косвенной флотацией;

В) При наличии станций биологической очистки;

Г) При использовании процесса мелкопузырчатой аэрации (искусственной подачи воздуха для окисления составляющих сточной воды).

20. Какое удельное сопротивление применяется в воде для охлаждения тиристоров выпрямительных агрегатов?

А) Не ниже 1х103 Ом∙см;

Б) Не ниже 1х104 Ом∙см;

В) Не ниже 1,5х104 Ом∙см;

Г) Не ниже 2х103 Ом∙см.

21. Какое освещение необходимо использовать в электролизерных отделениях под металлическими площадками с технологическим оборудованием?

А) Наружное освещение со светильником;

Б) Стационарное местное освещение;

В) Внутреннее освещение со светильником;

Г) Аварийное освещение.

22. Через какие устройства должно производиться питание переносных светильников?

А) Через стационарные понижающие трансформаторы;

Б) Через любые переносные трансформаторы;

В) Через стационарные повышающие трансформаторы;

Г) Через аккумуляторные батареи.

23. Какой вид освещения необходимо использовать в пункте управления задвижками газгольдера?

А) Стационарное местное или аварийное освещение;

Б) Направленное или местное освещение;

В) Наружное или внутреннее освещение со светильником во взрывозащищенном исполнении;

Г) Рассеянное или непрямое освещение.

24. Что не подлежит обязательному контролю в производстве водорода?

А) Уровень жидкости в аппаратах;

Б) Температура;

В) Давление;

Г) Напряженность электрического поля;

Д) Чистота вырабатываемых газов.

25. При каком содержании водорода в воздухе производственного помещения по сигналу от автоматического газоанализатора технологическое оборудование этого помещения должно быть остановлено?

А) При содержании водорода выше 10% от нижнего предела взрываемости;

Б) При содержании водорода выше 15% от высшего предела взрываемости;

В) При содержании водорода выше 20% от высшего предела взрываемости;

Г) При содержании водорода выше 25 % от нижнего предела взрываемости.

26. Какие значения чистоты водорода и кислорода (объемн.) должны быть при вырабатывании на электролизных установках?

А) Водорода - не ниже 95%, кислорода – не ниже 95%;

Б) Водорода - не ниже 96,5%, кислорода – не ниже 98%;

В) Водорода - не ниже 98,5%, кислорода – не ниже 98%;

Г) Водорода - не ниже 99%, кислорода – не ниже 98%.

27. Величина максимального допустимого перепада давления между системами водорода и кислорода электролизера не должна превышать:

А) 0,001 МПа;

Б) 0,002 МПа;

В) 0,0025 МПа;

Г) 0,003 МПа.

28. В каком случае разрешается прикасаться к корпусу электролизера во время его работы?

А) При проведении операций по отбору проб;

Б) При проверке состояния электроизоляции;

В) При проверке приборов автоматики;

Г) При установке предохранительных устройств.

29. Под руководством кого производится пуск электролизной установки после монтажа, ремонта и продолжительных остановок?

А) Руководителя организации;

Б) Специалиста, назначенного в организации в качестве ответственного за состояние и безопасную эксплуатацию установки;

В) Диспетчера организации;

Г) Технического руководителя организации.

30. Кем осуществляется расчет емкости ресиверов или газгольдеров, необходимых при использовании на период переключения водородного оборудования на резервное, а также при плановом техническом обслуживании?

А) Техническим руководителем организации;

Б) Органом Ростехнадзора;

В) Начальником службы производственного контроля;

Г) Проектной организацией.

31. Какое оборудование запрещается размещать в электролизерном отделении?

А) Газодувки и компрессоры;

Б) Вакуум-насосы и установки каталитической очистки;

В) Компрессоры и вакуум-насосы;

Г) Установки осушки и газодувки.

32. Электрическая защита электролизеров не предусматривает защиту от:

А) Межполюсных коротких замыканий;

Б) Однополюсных коротких замыканий на землю;

В) Обратных токов при применении двигателей-генераторов;

Г) Трехфазных коротких замыканий.

33. Какому виду испытаний должны подвергаться электролизеры после монтажа и капитального ремонта?

А) Испытанию на виброустойчивость и вибропрочность;

Б) Испытанию на удароустойчивость и ударопрочность;

В) Гидравлическому испытанию на прочность и плотность;

Г) Пневматическому испытанию.

34. Какой газ следует применять в качестве контрольной среды для определения момента открывания предохранительного клапана?

А) Азот или воздух;

Б) Аргон или воздух;

В) Азот или аргон;

Г) Аргон или неон.

35. Каким газом осуществляется продувка установки для проверки предохранительных клапанов?

А) Воздухом;

Б) Азотом;

В) Аргоном;

Г) Неоном.

36. Какие предохранительные клапаны используются в компрессорных и электролизерных установках?

А) Грузовые;

Б) Рычажно-грузовые;

В) Пружинные;

Г) Рычажно-пружинные;

Д) Магнитно-пружинные.

37. Какое расстояние должно быть между сбросами водорода и кислорода в атмосферу?

А) Не менее 2,0 м;

Б) Не менее 5,0 м;

В) Не менее 7,0 м;

Г) Не менее 10,0 м.

38. Каким газом необходимо продувать свечи перед началом и по окончании сброса водорода в атмосферу?

А) Инертным;

Б) Воздухом;

В) Благородным;

Г) Осушаемым.

39. Каким газом производится продувка свечей от электролизных установок?

А) Воздухом;

Б) Неоном;

В) Аргоном;

Г) Азотом.

40. Где следует осуществлять приготовление электролита?

А) В пристройке, примыкающей к помещению производства водорода;

Б) В отдельном, специально предназначенном для этого помещении;

В) В любом невзрывоопасном производственном помещении;

Г) В пристройках, примыкающих к зданию электролизерного отделения.

41. При какой производительности водородной станции в щелочных отделениях допускается не устанавливать резервную емкость для хранения и эвакуации электролита?

А) Не более 120 м3/ч;

Б) Не более 160 м3/ч;

В) Не более 200 м3/ч;

Г) Не более 230 м3/ч.

42. С какой периодичностью необходимо проводить проверку состояния адсорбента осушителей?

А) Не реже одного раза в 4 года;

Б) Не реже двух раз в 3 года;

В) Не реже двух раз в год;

Г) Периодичность пересмотра устанавливается руководителем организации.

43. Какие меры предосторожности должны использоваться для электронагревателей систем очистки и осушки водорода?

А) Бетонное ограждение высотой не менее 1,5 м и предупредительные знаки на нем;

Б) Только предупредительные знаки;

В) Сетчатое ограждение высотой не менее 2,0 м и предупредительные знаки на нем;

Г) Только барьерное ограждение.

44. Каким газом может производиться регенерация адсорбентов?

А) Азотом;

Б) Воздухом;

В) Осушаемым газом;

Г) Любым перечисленным газом.

45. Что не предусматривается в оборудовании газгольдера?

А) Система контроля постоянного поступления воды и слива через переливные карманы;

Б) Предохранительные взрывные мембраны;

В) Автоматическая световая и звуковая сигнализация допустимых положений колокола;

Г) Дистанционный указатель уровня наполнения водой;

Д) Свеча для продувки на центральном люке колокола.

46. Каким образом производится ввод газа в газгольдер и отвод его из газгольдера?

А) Через отапливаемое помещение – верхний переливной канал;

Б) Через неотапливаемое помещение – нижний штуцер;

В) Через отапливаемое помещение – камеру газового ввода (вывода);

Г) Через неотапливаемое помещение – верхний переливной канал.

47. На какое расстояние должны выступать газовые стояки над уровнем воды в резервуаре газгольдера?

А) Не менее чем на 10-50 мм;

Б) Не менее чем на 25-75 мм;

В) Не менее чем на 40-60 мм;

Г) Не менее чем на 50-100 мм.

48. Через какое устройство производится слив в канализацию воды из резервуара газгольдера при его ремонтах или чистке?

А) Через штуцер, установленный в днище резервуара;

Б) Через камеру газового ввода (вывода);

В) Через верхний переливной канал;

Г) Через люк.

49. Какая температура воды должна быть в резервуаре газгольдера (мокрого)?

А) Не ниже 1оС;

Б) Не ниже 4оС;

В) Не ниже 7оС;

Г) Не ниже 10оС.

50. Какой степени огнестойкости должны соответствовать строительные конструкции камеры газового ввода (вывода) мокрого газгольдера?

А) I степени;

Б) II степени;

В) III степени;

Г) IV степени;

Д) V степени.

51. Что необходимо устанавливать на подводящих и отводящих газопроводах вблизи газгольдеров при отключении их от цехов электролиза и потребителей?

А) Задвижки;

Б) Дополнительные измерительные устройства давления в системе;

В) Отсекающие устройства;

Г) Взрывные мембраны.

52. Какая последовательность действий предшествует ремонту газгольдера?

А) Продувка воздухом – опускание колокола на дно;

Б) Опускание колокола на дно – продувка инертным газом – отключение от газовой сети;

В) Отключение от газовой сети – продувка инертным газом и воздухом –опускание колокола на дно;

Г) Отключение от газовой сети – опускание колокола на дно – продувка инертным газом.

53. Каким газом предусматривается продувка газгольдера?

А) Инертным;

Б) Воздухом;

В) Осушаемым;

Г) Благородным.

54. Через какое устройство, в порядке исключения, допускается передача движения от двигателя к компрессорам?

А) Через плоскоременное устройство;

Б) Через клиноременное устройство;

В) Через круглоременное устройство;

Г) Через зубчатое устройство.

55. Какой вид оборудования не допускается устанавливать в помещении, в котором размещено оборудование компрессорной установки (машинного зала)?

А) Баки продувок компрессорной установки;

Б) Масловлагоотделители;

В) Местные щиты управления;

Г) Холодильные установки.

56. При каком условии автоматические устройства (блокировки) допускают включение двигателя компрессора?

А) При давлении во всасывающей линии ниже заданного (до 100 мм. вод. ст.);

Б) При отсутствии протока охлаждающей воды;

В) При давлении масла в системе циркуляционной смазки ниже допустимого;

Г) При давлении воздуха в системе устройств вентиляционной обдувки ниже допустимого;

Д) При перепаде напряжения не более 10%.

57. Допускается ли работа водородных компрессорных установок на влажном и загрязненном газе?

А) Не допускается, это запрещено правилами ПБ 03-598-03;

Б) Допускается в любых случаях;

В) Допускается при перегреве отдельных узлов и деталей;

Г) Допускается в исключительных случаях.

58. При какой чистоте водорода должен производиться пуск компрессора для наполнения баллонов?

А) Не менее 95,5 %;

Б) Не менее 97,6 %;

В) Не менее 98,3 %;

Г) Не менее 99,7 %.

59. В каком случае не предусматривается немедленная остановка компрессора?

А) При наличии стуков и ударов, неисправности контрольно-измерительных приборов;

Б) При перегреве отдельных узлов, повышении температуры охлаждающей воды сверх допустимой;

В) При загорании и отсутствии освещения;

Г) При неисправности системы смазки и повышении давления на нагнетательной линии;

Д) При перепаде напряжения не более 10% и запыленности отдельных узлов и деталей.

60. В каком положении баллонов с водородом может производиться их наполнение и опорожнение?

А) В горизонтальном положении;

Б) Под углом 30о;

В) Под углом 45 о;

Г) В вертикальном положении;

Д) Как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

61. Какое остаточное давление должны иметь баллоны, подготовленные для наполнения водородом?

А) Не менее 0,01 МПа;

Б) Не менее 0,03 МПа;

В) Не менее 0,05 МПа;

Г) Не менее 0,1 МПа.

62. При каком условии запрещается размещение у глухой наружной стены баллонов водорода и баллонов кислорода?

А) При размещении баллонов с кислородом в отдельных металлических шкафах;

Б) При размещении более двух баллонов с кислородом;

В) При размещении между баллонами водорода и баллонами с газами-окислителями баллонов с инертными газами;

Г) При расстоянии между баллонами водорода и баллонами кислорода более 6 м.

63. При разрядке водородных баллонов остаточное давление в них не должно превышать:

А) 0,05 МПа;

Б) 0,1 МПа;

В) 0,15 МПа;

Г) 0,5 МПа.

64. Какие виды труб используют при прокладке трубопроводов водорода?

А) С неметаллическим покрытием или с обработанной поверхностью;

Б) Паяные или сварные;

В) Бесшовные стальные или из нержавеющей стали, соединенные с применением сварки;

Г) Паяные или с неметаллическим покрытием.

65. На какой высоте осуществляется прокладка газопроводов в местах прохода людей?

А) На высоте не менее 1,5 м от пола до верха газопровода;

Б) На высоте не менее 2,0 м от пола до низа газопровода;

В) На высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода;

Г) На высоте не менее 2,2 м от пола до верха газопровода.

66. Какое время срабатывания должно предусматриваться на запорных и отсекающих устройствах с дистанционным управлением при аварийной разгерметизации системы?

А) Не более 120 с;

Б) Не более 180 с;

В) Не более 240 с;

Г) Не более 300 с.

67. Какую арматуру не допускается применять на трубопроводах водорода с щелочным туманом?

А) Арматуру из серого чугуна;

Б) Аммиачную арматуру;

В) Арматуру из ковкого чугуна;

Г) Арматуру из высокопрочного чугуна.

68. Какому классу должна соответствовать герметичность затвора запорной арматуры со средой водорода?

А) Классу A;

Б) Классу B;

В) Классу C;

Г) Классу D.

69. С какой периодичностью должна проводиться выборочная ревизия водопроводов?

А) От 1 до 3 лет;

Б) От 1 до 5 лет;

В) От 2 до 6 лет;

Г) От 1 до 8 лет;

Д) От 3 до 10 лет.

70. Кем устанавливаются сроки проведения выборочной ревизии водопроводов?

А) Разработчиком проекта;

Б) Органами Ростехнадзора;

В) Руководством организации;

Г) Оператором технологического процесса.

71. Какому виду испытаний подвергаются водопроводы после плановых или аварийных остановок?

А) Гидравлическому испытанию на прочность;

Б) Пневматическому испытанию на плотность;

В) Испытанию на удароустойчивость;

Г) Испытанию на виброустойчивость.

72. В какой документации обосновывается необходимость устройства отдельного газоанализаторного помещения?

А) В исходных данных на проектирование, технологическом регламенте;

Б) В проекте и технологическом регламенте;

В) В исходных данных на проектирование, проектной документации и технологическом регламенте;

Г) Только в проектной документации.

73. Какие баллоны запрещается устанавливать в анализаторном помещении?

А) Баллоны с газами-носителями и эталонными газами;

Б) Баллоны с эталонными и сравнительными газами;

В) Баллоны со сравнительными и поверочными газами;

Г) Баллоны с газами-носителями, эталонными и сравнительными газами;

Д) Баллоны с эталонными, сравнительными и поверочными газами.

74. Сколько выходов должно быть в щитовом помещении площадью свыше 150 м2?

А) Один;

Б) Два;

В) Три;

Г) Четыре.

75. Какой газ используется для продувки электролизной установки перед её пуском и после остановки?

А) Азот;

Б) Неон;

В) Воздух;

Г) Осушаемый газ.

76. Общий объем инертного газа для нужд продувки должен быть не менее:

А) 1-кратного объема продуваемой водородной системы;

Б) 2-кратного объема продуваемой водородной системы;

В) 4-кратного объема продуваемой водородной системы;

Г) 10-кратного объема продуваемой водородной системы.

77. Какое содержание кислорода должно быть в инертном газе для продувки оборудования и водопроводов?

А) Не должно превышать 0,5%;

Б) Не должно превышать 1%;

В) Не должно превышать 3%;

Г) Не должно превышать 5%.

78. Из чего изготавливаются ступени лестниц?

А) Из железобетонных конструкций;

Б) Из нержавеющей стали;

В) Из металлических прутков квадратного или прямоугольного сечения;

Г) Из стальных рифленых листов или листов просечно-вытяжной стали.

79. Каким типом лестниц оснащаются эстакады для трубопроводов?

А) Пирамидальными или коническими;

Б) Маршевыми или монолитными;

В) П-образными или модульными;

Г) Маршевыми или вертикальными с шатровым ограждением.

80. Какое условие не является обоснованным при выборе подъемно-транспортных средств и механизмов для монтажа, демонтажа и ремонта оборудования?

А) Характеристика устанавливаемого оборудования;

Б) Количество агрегатов;

В) Тяжесть выполняемых работ;

Г) Периодичность и продолжительность ремонтных работ.

81. Взрывоопасная зона производственного помещения условно принимается:

А) Выше отметки 0,5 высоты помещения;

Б) Ниже отметки 0,5 высоты помещения;

В) Выше отметки 0,75 высоты помещения;

Г) Ниже отметки 0,75 высоты помещения.

82. Допускается ли прокладка проводов и кабелей непосредственно по электролизерам?

А) Не допускается в соответствии с Правилами ПБ 03-598-03;

Б) Допускается при условии соблюдения требований пожарной безопасности;

В) Допускается во время ремонта электрооборудования;

Г) Допускается в исключительных случаях.

83. Какие меры не допускаются на электролизных установках для снижения утечки токов?

А) Использование схем циркуляции электролита;

Б) Применение устройств разрыва струи на трубопроводе электролита;

В) Применение неэлектропроводных материалов трубопроводов.

84. К какой категории электроснабжения должны относиться электроприемники, непосредственно обеспечивающие ход технологического процесса производства электролитического водорода?

А) К особой группе первой категории;

Б) К первой категории;

В) Ко второй категории;

Г) К третьей категории.

85. Кем осуществляется выбор схемы питания электролизных установок и выпрямительных агрегатов?

А) Руководством организации;

Б) Органами Ростехнадзора;

В) Начальником службы производственного контроля;

Г) Проектной организацией.

86. Эвакуационное освещение должно создавать по линии проходов, коридоров на полу и на ступенях лестниц освещенность:

А) Не менее 0,1 лк;

Б) Не менее 0,25 лк;

В) Не менее 0,5 лк;

Г) Не менее 0,75 лк.

87. Какое напряжение следует использовать в переносных светильниках для внутреннего освещения аппаратов во время их осмотра?

А) Не более 12 В;

Б) Не более 14 В;

В) Не более 55 В;

Г) Не более 60 В.

88. Какой вид манометров должен применяться в производстве электролитического водорода для измерения давления электролита?

А) Ацетиленовый;

Б) Аммиачный;

В) Обычный технический;

Г) Кислородный.

89. Допускается ли применять в пневматических системах КИПиА инертные газы?

А) Допускается при соблюдении правил пожарной безопасности;

Б) Допускается в исключительных случаях;

В) Допускается во время ремонта;

Г) Не допускается, это запрещено Правилами ПБ 03-598-03.

90. При какой концентрации водорода в помещении должен обеспечиваться аварийный сигнал газоанализатарами довзрывных концентраций?

А) При 10% от верхнего концентрационного предела воспламенения;

Б) При 15% от нижнего концентрационного предела воспламенения;

В) При 20% от верхнего концентрационного предела воспламенения;

Г) При 25% от нижнего концентрационного предела воспламенения.

91. Точность измерения газоанализаторов водорода не должна превышать:

А) ± 0,01% объемных;

Б) ± 0,1% объемных;

В) ± 0,15% объемных;

Г) ± 0,2% объемных.

92. Кем осуществляется выбор системы контроля, управления и ПАЗ, а также системы СиО по надежности, быстродействию и другим техническим характеристикам?

А) Начальником службы ГО и ЧС;

Б) Начальником службы производственного контроля;

В) Разработчиком проекта;

Г) Руководством организации.

93. Какие огнегасительные средства используются в сети локального пожаротушения?

А) Вода;

Б) Пена;

В) Азот или углекислый газ;

Г) Огнетушащие порошки.

94. Ниже какого минимально допустимого избыточного давления водорода в аппаратах, оборудовании и трубопроводах должно происходить их отключение?

А) Ниже 0,5 кПа (50 мм вод.ст.);

Б) Ниже 0,7 кПа (70 мм вод.ст.);

В) Ниже 0,9 кПа (90 мм вод.ст.);

Г) Ниже 1,0 кПа (100 мм вод.ст.).

95. Кем утверждаются инструкции по подготовке аппаратов, сосудов и трубопроводов к осмотру и ремонту?

А) Проектной организацией;

Б) Техническим руководителем организации;

В) Начальником службы производственного контроля;

Г) Оператором технологического процесса.

96. После какого промежутка времени могут производиться ремонтные работы и внутренний осмотр оборудования в помещении после отключения электролизерной установки?

А) Не ранее чем через 1 час;

Б) Не ранее чем через 2 часа;

В) Не ранее чем через 4 часа;

Г) Не ранее чем через 6 часов.

97. После каких действий можно производить слив электролита из электролизера?

А) После продувки всех аппаратов азотом;

Б) После проведения технического диагностирования;

В) После продувки всех аппаратов воздухом;

Г) После пропаривания или промывки водой.

98. В соответствии с какими документами должны производиться подготовка к пуску и пуск электролизных установок?

А) В соответствии с ПЛАСом и декларацией промышленной безопасности;

Б) В соответствии с проектом и инструкциями по охране труда;

В) В соответствии с декларацией промышленной безопасности и технологическим регламентом;

Г) В соответствии с технологическим регламентом и проектом.

99. После каких действий технологические агрегаты и аппараты могут быть введены в эксплуатацию?

А) После проведения испытаний;

Б) После приемки их комиссией с оформлением соответствующих актов;

В) После сдачи объекта заказчиком;

Г) После проведения внешнего и внутреннего осмотра оборудования.

100. Какую последовательность действий необходимо соблюдать при аварийной ситуации или пожаре?

А) Вызвать пожарную команду – перекрыть вентили автоматической подпитки – снизить давление – выпустить водород и кислород в атмосферу;

Б) Перекрыть вентили автоматической подпитки – выпустить водород и кислород в атмосферу – вызвать пожарную команду – снизить давление;

В) Выпустить водород и кислород в атмосферу – снизить давление – перекрыть вентили автоматической подпитки – вызвать пожарную команду;

Г) Снизить давление – выпустить водород и кислород в атмосферу – перекрыть вентили автоматической подпитки – вызвать пожарную команду.