Б.1.21. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих технологические трубопроводы

1.На какие трубопроводы распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов?

А) На проектируемые, вновь изготавливаемые и модернизируемые стальные технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне от остаточного давления (вакуума) 0,001 МПа до условного давления 320 МПа  и рабочих температур от -196 до 700 °С и эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах;

Б) На проектируемые, вновь изготавливаемые и модернизируемые стальные технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне от остаточного давления (вакуума) 0,001 МПа до условного давления 350 МПа  и рабочих температур от -96 до 750 °С и эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах;

В) На проектируемые, вновь изготавливаемые и модернизируемые стальные технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне от остаточного давления (вакуума) 0,01 МПа до условного давления 380 МПа и рабочих температур от -96 до 800 °С и эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах;

Г) На проектируемые, вновь изготавливаемые и модернизируемые стальные технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне от остаточного давления (вакуума) 0,01 МПа до условного давления 420 МПа и рабочих температур от - 48 до 850 °С и эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах.

2. При какой скорости коррозии сталей среды относятся к среднеагрессивным?

А) При скорости коррозии до 0,1 мм/год;

Б) При скорости коррозии 0,1-0,5 мм/год;

В) При скорости коррозии 0,5-1,0 мм/год;

Г) При скорости коррозии 1,0-1,5 мм/год.

3. Что из перечисленного следует учитывать при выборе материалов и изделий для трубопроводов?

А) Расчетное давление и расчетную температуру транспортируемой среды;

Б) Свойства транспортируемой среды (агрессивность, взрыво- и пожароопасность, вредность);

В) Свойства материалов и изделий (прочность, хладостойкость, стойкость против коррозии, свариваемость);

Г) Все перечисленное.

4. Какая организация осуществляет контроль за работой трубопровода, своевременность и качество проведения его ревизии и ремонта?

А) Территориальный орган Ростехнадзора;

Б) Эксплуатирующая организация;

В) Проектная организация;

Г) Завод-изготовитель.

5. Кем устанавливаются сроки эксплуатации для трубопроводов и арматуры?

А) Заводом-изготовителем;

Б) Территориальным органом Ростехнадзора;

В) Проектной организацией;

Г) Эксплуатирующей организацией;

6. На сколько групп подразделяются трубопроводы с давлением до 10 МПа включительно в зависимости от класса опасности транспортируемого вещества?

А) На 5 групп;

Б) На 4 группы;

В) На 3 группы;

Г) На 2 группы.

7. К какой группе относятся трубопроводы с давлением до 10 МПа включительно, транспортирующие вещества с токсичным действием?

А) К группе А;

Б) К группе Б;

В) К группе В.

8. К какой группе относятся трубопроводы с давлением до 10 МПа включительно, транспортирующие взрыво-  и пожароопасные вещества?

А) К группе А;

Б) К группе Б;

В) К группе В.

9. К какой группе относятся трубопроводы с давлением до 10 МПа включительно, транспортирующие трудногорючие и негорючие вещества?

А) К группе А;

Б) К группе Б;

В) К группе В.

10. На сколько категорий подразделяются трубопроводы с давлением до 10 МПа включительно в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры)?

А) На три категории;

Б) На четыре категории;

В) На пять категорий;

Г) На шесть категорий.

11. К какой категории относятся трубопроводы, транспортирующие горючие жидкости, с давлением свыше 1,6 и до 2,5 МПа и температурой свыше 120 и до 250 °С?

А) К первой категории;

Б) Ко второй категории;

В) К третьей категории;

Г) К четвертой категории.

12. Кем определяется класс опасности технологических сред и категории трубопроводов?

А) Разработчиком проекта;

Б) Эксплуатирующей организацией;

В) Территориальными органами Ростехнадзора;

Г) Экспертной организацией.

13. Как подразделяется трубопроводная арматура по способу присоединения к трубопроводу?

А) На приварную, фланцевую, муфтовую и штуцерную;

Б) На фланцевую, муфтовую, цапковую и приварную;

В) На цапковую, фланцевую, быстросъемную и приварную;

Г) На муфтовую, фланцевую,  торцовую и приварную.

14. Как условно подразделяется трубопроводная арматура по эксплуатационному назначению?

А) На запорно-регулирующую, предохранительную, защитную, фазоразделительную и быстродействующую;

Б) На запорную, регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и отсечную;

В) На запорно-регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и газоотделительную;

Г) На запорную, регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и фазоразделительную.

15. Какой эксплуатационной документацией комплектуется трубопроводная арматура?

А) Паспортом, техническим описанием и журналом технического обслуживания арматуры;

Б) Паспортом, техническим описанием и руководством по эксплуатации;

В) Паспортом, инструкцией по эксплуатации и чертежами общего вида арматуры и ее основных узлов;

Г) Паспортом, установочными чертежами и руководством по эксплуатации.

16. Что является основным типом запорной арматуры, рекомендуемой к применению для трубопроводов с условным проходом от 50 мм и выше?

А) Задвижки;

Б) Краны;

В) Вентили;

Г) Клапаны.

17. При каком условном проходе запорная арматура должна применяться с управляющим приводом?

А) Более 400 мм;

Б) Более 350 мм;

В) Более 300 мм;

Г) Более 250 мм.

18. При каком давлении допускается применять арматуру с уплотнением фланцев "выступ-впадина" в случае применения асбометаллических прокладок?

А) Не выше 35 МПа;

Б) Не выше 45 МПа;

В) Не выше 75 МПа;

Г) Не выше 100 МПа.

19. Что из перечисленного должна обеспечивать прокладка трубопровода?

А) Предотвращение образования ледяных и других пробок в трубопроводе;

Б) Возможность выполнения всех видов работ по контролю, термической обработке сварных швов, испытаниям и диагностированию;

В) Возможность беспрепятственного перемещения подъемных механизмов, оборудования и средств пожаротушения;

Г) Все перечисленное.

20. Какой должна быть величина уклона трубопровода для легкоподвижных жидких веществ?

А) Не менее 0,0020;

Б) Не менее 0,0015;

В) Не менее 0,0010;

Г) Не менее 0,0005.

21. На каком расстоянии от зданий, где возможно нахождение людей (столовая, клуб, медпункт, бытовые и административные здания и т.д.) следует располагать трубопроводы групп А и Б, прокладываемые вне опасного производственного объекта?

А) На расстоянии не менее 50 м при надземной прокладке и не менее 25 м при подземной прокладке;

Б) На расстоянии не менее 45 м при надземной прокладке и не менее 20 м при подземной прокладке;

В) На расстоянии не менее 40 м при надземной прокладке и не менее 15 м при подземной прокладке;

Г) На расстоянии не менее 25 м при надземной прокладке и не менее 10 м при подземной прокладке.

22. Как должны располагаться при двух - и трехъярусной прокладке трубопроводы с веществами, несовместимыми друг с другом?

А) Трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на самых нижних ярусах, трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на верхнем ярусе и по возможности у края эстакады;

Б) Трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на самых нижних ярусах, трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на верхнем ярусе и по возможности у края эстакады;

В) Допускается любое сочетание и расположение трубопроводов независимо от свойств и параметров транспортируемых веществ.

23. Какие требования предъявляются к устройству проходных мостиков, предусматриваемых при прокладке трубопроводов на заводских эстакадах?

А) Изготавливаются из несгораемых материалов шириной не менее 0,60 м и с перилами высотой не менее 0,90 м;

Б) Изготавливаются из несгораемых материалов шириной не менее 0,55 м и с перилами высотой не менее 0,85 м;

В) Изготавливаются из несгораемых материалов шириной не менее 0,50 м и с перилами высотой не менее 0,80 м;

Г) Изготавливаются из несгораемых материалов шириной не менее 0,45 м и с перилами высотой не менее 0,75 м.

24. Каким должен быть внутренний диаметр гильзы трубопровода, проходящего через стены или перекрытия зданий?

А) Принимается на 10-12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов);

Б) Принимается на 12-15 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов);

В) Принимается на 15-17 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов);

Г) Принимается на 17-20 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).

25. Каким должно быть расстояние от верхней образующей защитных металлических или бетонных труб до полотна автодороги при прокладке подземных трубопроводов непосредственно в грунте, в местах пересечения автомобильных дорог?

А) Не менее 0,5 м;

Б) Не менее 0,4 м;

В) Не менее 0,3 м;

Г) Не менее 0,2 м.

26. На какое расстояние должны отстоять от обочины дороги концы защитных металлических или бетонных труб при прокладке подземных трубопроводов непосредственно в грунте, в местах пересечения автомобильных дорог?

А) Не менее чем на 2,0 м;

Б) Не менее чем на 1,8 м;

В) Не менее чем на 1,5 м;

Г) Не менее чем на 1,2 м.

27. Каким должно быть расстояние от верхней образующей защитных металлических или бетонных труб до подошвы шпалы железнодорожного пути при прокладке подземных трубопроводов непосредственно в грунте, в местах пересечения железнодорожных путей?

А) Не менее 1,0 м;

Б) Не менее 0,9 м;

В) Не менее 0,8 м;

Г) Не менее 0,7 м.

28. Какой должна быть свободная высота эстакад для трубопроводов над проездами для железнодорожных путей (над головкой рельса)?

А) Не менее 5,55 м;

Б) Не менее 5,25 м;

В) Не менее 5,00 м;

Г) Не менее 4,75 м.

29. Какой должна быть свободная высота эстакад для трубопроводов над проездами для автомобильных дорог?

А) Не менее 5,00 м, а при соответствующем обосновании 4,50 м;

Б) Не менее 4,90 м, а при соответствующем обосновании 4,40 м;

В) Не менее 4,75 м, а при соответствующем обосновании 4,30 м;

Г) Не менее 4,50 м, а при соответствующем обосновании 4,20 м.

30. Какой должна быть свободная высота эстакад для трубопроводов над пешеходными проходами?

А) Не менее 1,9 м;

Б) Не менее 2,0 м;

В) Не менее 2,1 м;

Г) Не менее 2,2 м.

31. Каким должно быть расстояние по горизонтали от грани ближайшей опоры эстакады при пересечении высокими эстакадами железнодорожных путей?

А) Не менее 2,15 м до оси железнодорожного пути нормальной колеи;

Б) Не менее 2,25 м до оси железнодорожного пути нормальной колеи;

В) Не менее 2,35 м до оси железнодорожного пути нормальной колеи;

Г) Не менее 2,45 м до оси железнодорожного пути нормальной колеи.

32. Каким должно быть расстояние по горизонтали от грани ближайшей опоры эстакады при пересечении высокими эстакадами автодорог?

А) Не менее 0,50 м до бордюра автодороги;

Б) Не менее 0,75 м до бордюра автодороги;

В) Не менее 0,90 м до бордюра автодороги;

Г) Не менее 1,0 м  до  бордюра автодороги.

33. Каким должно быть расстояние по вертикали от верхних технологических трубопроводов эстакады до нижних проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ?

А) Не менее 1,0 м;

Б) Не менее 0,9 м;

В) Не менее 0,75 м;

Г) Не менее  0,5 м.

34. Каким должно быть расстояние по вертикали от верхних технологических трубопроводов эстакады до нижних проводов линий электропередачи напряжением от 1 до 20 кВ?

А) Не менее 3,0 м;

Б) Не менее 2,8 м;

В) Не менее 2,5 м;

Г) Не менее  2,2 м.

35. Какие требования предъявляются к подземной прокладке трубопроводов в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов при условном диаметре трубопроводов до 300 мм?

А) Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,40 м;

Б) Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,35 м;

В) Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,30 м;

Г) Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,25 м.

36. Какие требования предъявляются к подземной прокладке трубопроводов в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов при условном диаметре трубопроводов более 300 мм?

А) Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,50 м;

Б) Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,45 м;

В) Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,40 м;

Г) Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,35 м.

37. Какие требования предъявляются к трубопроводам, транспортирующим застывающие, увлажненные и конденсирующиеся вещества?

А) Должны располагаться на 0,1 м ниже глубины промерзания грунта с уклоном к конденсатосборникам, другим емкостям или аппаратам;

Б) Должны располагаться на 0,05 м ниже глубины промерзания грунта с уклоном к конденсатосборникам, другим емкостям или аппаратам;

В) Должны располагаться на глубине промерзания грунта с уклоном к конденсатосборникам, другим емкостям или аппаратам;

Г) Должны располагаться на 0,1 м выше глубины промерзания грунта с уклоном к конденсатосборникам, другим емкостям или аппаратам.

38. Каким должно быть минимальное расстояние трубопровода от рельсовых путей электрифицированных (на постоянном токе) дорог и других источников блуждающих токов?

А) Не менее   8 метров;

Б) Не менее   9 метров;

В) Не менее 10 метров;

Г) Не менее 11 метров.

39. Каким должен быть диаметр штуцера-кармана для непрерывного отвода дренируемой жидкости из трубопроводов диаметром от 100 до 125 мм, в которых возможна конденсация продукта?

А) 50 мм;

Б) 45 мм;

В) 40 мм;

Г) 35 мм.

40. На каком расстоянии от стены здания цеха должна располагаться устанавливаемая вне здания запорная арматура с дистанционным управлением?

А) Не менее 3,0 м и не более 50 м;

Б) Не менее 2,5 м и не более 55 м;

В) Не менее 2,0 м и не более 60 м;

Г) Не менее 1,5 м и не более 75 м.

41. На какой высоте должен располагаться ручной привод трубопроводной арматуры для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта?

А) Не более 1,80 м;

Б) Не более 1,85 м;

В) Не более 1,88 м;

Г) Не более 1,90 м.

42. На каком расстоянии от сварных швов труб диаметром менее 50 мм необходимо располагать опоры и подвески трубопроводов?

А) Не менее 50 мм;

Б) Не менее 45 мм;

В) Не менее 40 мм;

Г) Не менее 25 мм.

43. На каком расстоянии от сварных швов труб диаметром свыше 50 мм необходимо располагать опоры и подвески трубопроводов?

А) Не менее  80 мм;

Б) Не менее 120 мм;

В) Не менее 160 мм;

Г) Не менее 200 мм.

44. На каких технологических трубопроводах запрещается применение линзовых и волнистых компенсаторов?

А) С условным давлением свыше 10 МПа;

Б) С условным давлением свыше 12 МПа;

В) С условным давлением свыше 15 МПа;

Г) С условным давлением свыше 25 МПа.

45. В каком случае во избежание ожогов обслуживающего персонала стенки трубопроводов за пределами рабочей или обслуживаемой зоны подлежат тепловой изоляции?

А) При температуре стенки трубопровода  выше 60°С;

Б) При температуре стенки трубопровода  выше 55°С;

В) При температуре стенки трубопровода  выше 50°С;

Г) При температуре стенки трубопровода  выше 45°С.

46. В каком случае во избежание ожогов обслуживающего персонала стенки трубопроводов на рабочих местах и в обслуживаемой зоне подлежат тепловой изоляции?

А) При температуре стенки трубопровода  выше 30°С;

Б) При температуре стенки трубопровода  выше 35°С;

В) При температуре стенки трубопровода  выше 40°С;

Г) При температуре стенки трубопровода  выше 45°С.

47. Каким документом устанавливается вид испытания, способ испытания и величина испытательного давления для смонтированного трубопровода?

А) Проектом трубопровода;

Б) Распоряжением технического руководителя эксплуатирующей организации;

В) Разрешением территориального органа Ростехнадзора;

Г) Решением технического руководителя монтажной организации.

48. Какая подготовительная работа должна быть проведена перед  испытаниями трубопровода на прочность и плотность?

А) Испытываемый трубопровод должен быть отсоединен от аппаратов и других трубопроводов заглушками, вся запорная арматура, установленная на трубопроводе, - полностью открыта, на месте регулирующих клапанов и измерительных устройств - установлены монтажные катушки; все врезки, штуцера, бобышки – заглушены;

Б) Испытываемый трубопровод должен быть отсоединен от аппаратов и других трубопроводов запорной арматурой, на месте регулирующих клапанов и измерительных устройств - установлены монтажные катушки; все врезки, штуцера, бобышки – заглушены;

В) Испытываемый трубопровод должен быть отсоединен от аппаратов и других трубопроводов заглушками, вся запорная арматура, установленная на трубопроводе, регулирующие клапаны - полностью открыты, на месте  измерительных устройств - установлены монтажные катушки;

Г) Испытываемый трубопровод должен быть отсоединен от аппаратов и других трубопроводов с помощью запорной арматуры, вся запорная арматура, установленная на трубопроводе, регулирующие клапаны - полностью открыта, все врезки, штуцера, бобышки – заглушены.

49. Какие манометры должны применяться при проведении испытания трубопровода?

А) Класса точности не ниже  1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой на номинальное давление 4/3 измеряемого, прошедшими поверку и опломбированными;

Б) Класса точности не ниже  2,5, с диаметром корпуса не менее 120 мм и шкалой на номинальное давление 4/3 измеряемого, прошедшими поверку и опломбированными;

В) Класса точности не ниже  1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой на номинальное давление равного измеряемому, прошедшими поверку и опломбированными;

Г) Класса точности не ниже  2,5, с диаметром корпуса не менее 120 мм и шкалой на номинальное давление равного измеряемому, прошедшими поверку и опломбированными.

50. Какой должна быть температура воды при проведении гидравлического испытания трубопроводов?

А) Не ниже 5°С и не выше 40°С;

Б) Не ниже 10°С и не выше 60°С;

В) Не ниже 0°С и не выше 30°С;

Г) Не ниже 3°С и не выше 45°С.

51. В течение какого времени выдерживают испытательное давление в трубопроводе при проведении испытания на прочность?

А) 10 минут;

Б) 8 минут;

В) 7 минут;

Г) 5 минут.

52. В какой период проводится осмотр трубопровода при проведении гидравлического испытания?

А) Перед поднятием давления до испытательного и во время выдержки трубопровода и его элементов под испытательным давлением;

Б) Во время выдержки трубопровода и его элементов под испытательным давлением;

В) После снижения испытательного давления до рабочего;

Г) Во время выдержки трубопровода и его элементов под испытательным  давлением и после снижения испытательного давления до атмосферного.

53. На каких этапах проведения пневматического испытания на прочность производится осмотр трубопроводов с рабочим давлением до 0,2 МПа?

А) При давлении, равном 0,5 пробного давления, и при рабочем давлении, во время осмотра подъем давления допускается;

Б) При давлении, равном 0,3 и 0,6 пробного давления, и при рабочем давлении,

во время осмотра подъем давления допускается;

В) При давлении, равном 0,25 и 0,75 пробного давления, и при рабочем давлении, во время осмотра подъем давления допускается;

Г) При давлении, равном 0,6 пробного давления, и при рабочем давлении, во время осмотра подъем давления не допускается.

54. На каких этапах проведения пневматического испытания на прочность производится осмотр трубопроводов с рабочим давлением выше 0,2 МПа?

А) При давлении, равном 0,5 пробного давления, и при рабочем давлении, во время осмотра подъем давления не допускается;

Б) При давлении, равном 0,3 и 0,6 пробного давления, и при рабочем давлении,

во время осмотра подъем давления не допускается;

В) При давлении, равном 0,25 и 0,75 пробного давления, и при рабочем давлении, во время осмотра подъем давления допускается;

Г) При давлении, равном 0,6 пробного давления, и при рабочем давлении, во время осмотра подъем давления допускается.

55. Какими должны быть размеры охраняемой (безопасной) зоны на время проведения пневматических испытаний на прочность?

А) Не менее 25 м при надземной прокладке трубопровода и не менее 10 м при подземной;

Б) Не менее 20 м при надземной прокладке трубопровода и не менее 8 м при подземной;

В) Не менее 15 м при надземной прокладке трубопровода и не менее 6 м при подземной;

Г) Не менее 10 м при надземной прокладке трубопровода и не менее 5 м при подземной.

56. Под каким давлением должна осуществляться продувка трубопроводов?

А) Равным рабочему, но не более 4,0 МПа;

Б) Равным рабочему, но не более 4,5 МПа;

В) Равным рабочему, но не более 5,0 МПа;

Г) Равным рабочему, но не более 6,0 МПа.

57. Какую продолжительность должна составлять продувка трубопроводов, если нет специальных указаний в проекте?

А) Не менее 10 минут;

Б) Не менее  8 минут;

В) Не менее  7 минут;

Г) Не менее  5 минут.

58. Какие трубопроводы должны подвергаться дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания?

А) Все трубопроводы групп А, Б (а), Б (б), В;

Б) Все трубопроводы групп А, Б (а), Б (б), Б(в);

В) Все трубопроводы групп А, а также вакуумные трубопроводы;

Г) Все трубопроводы групп А, Б (а), Б (б), а также вакуумные трубопроводы.

59. Какой процент содержания по массе органических и горючих веществ в тепловой изоляции допускается применять для трубопроводов, транспортирующих активные окислители?

А) Не более 0,45% по массе;

Б) Не более 0,50% по массе;

В) Не более 0,55% по массе;

Г) Не более 0,60% по массе.

60. На какие технологические трубопроводы должен составляться паспорт установленной формы?

А) На все технологические трубопроводы высокого давления (свыше 10 МПа) и трубопроводы низкого давления (до 10 МПа включительно) категорий I, II, III с внутренним диаметром более 150 мм;

Б) На все технологические трубопроводы высокого (свыше 10 МПа) и низкого давления (до 10 МПа включительно) транспортирующие вещества при скорости коррозии металла трубопровода свыше 1,0 мм/год;

В) На все трубопроводы высокого давления (свыше 10 МПа) и трубопроводы низкого давления (до 10 МПа включительно) категорий I, II, III, а также трубопроводов всех категорий, транспортирующих вещества при скорости коррозии металла трубопровода 0,5 мм/год;

Г) На все трубопроводы низкого и высокого давления с внутренним диаметром более 100 мм и скорости коррозии металла трубопровода свыше 0,25 мм/год.

61. Как часто в период эксплуатации следует осуществлять контроль за состоянием трубопроводов и их элементов (сварных швов, фланцевых соединений, арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций и т.д.?

А) Не менее одного раза в смену;

Б) Не менее одного раза в сутки;

В) Не менее одного раза в три дня;

Г) Не менее одного раза в неделю.

62. Где отражаются результаты контроля за состоянием трубопроводов и их элементов, антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций?

А) В эксплуатационном журнале;

Б) В паспорте трубопровода;

В) В служебной записке на руководителя подразделения;

Г) В сменном журнале.

63. Что подлежит проверке при проведении периодического контроля безопасной эксплуатации трубопроводов?

А) Техническое состояние трубопроводов наружным осмотром и при необходимости неразрушающим контролем в местах повышенного коррозионного и эрозионного износа, нагруженных участков;

Б) Устранение замечаний по предыдущему обследованию и выполнение мер по безопасной эксплуатации трубопроводов;

В) Полнота и порядок ведения технической документации по обслуживанию, эксплуатации и ремонту трубопроводов;

Г) Все перечисленное.

64. Какая максимально допустимая амплитуда вибрации технологических трубопроводов при частоте вибрации не более 40 Гц разрешается для трубопроводов, подверженных вибрации, в период эксплуатации?

А) Не более 0,20 мм;

Б) Не более 0,25 мм;

В) Не более 0,40 мм;

Г) Не более 0,50 мм.

65. Какая периодичность сроков осмотра установлена для трубопроводов, подверженных вибрации?

А) Сроки осмотров в зависимости от конкретных условий и состояния трубопроводов устанавливаются в документации, но не реже одного раза в 3 месяца;

Б) Сроки осмотров в зависимости от конкретных условий и состояния трубопроводов устанавливаются в документации, но не реже одного раза в 4 месяца;

В) Сроки осмотров в зависимости от конкретных условий и состояния трубопроводов устанавливаются в документации, но не реже одного раза в 5 месяцев;

Г) Сроки осмотров в зависимости от конкретных условий и состояния трубопроводов устанавливаются в документации, но не реже одного раза в 6 месяцев.

66. Какие действия необходимо предпринять перед проведением ремонтных работ, если при наружном осмотре трубопровода обнаружены неплотности разъемных соединений?

А) Давление в трубопроводе должно быть снижено до атмосферного, температура горячих трубопроводов снижена до 60°С;

Б) Давление в трубопроводе должно быть снижено до атмосферного, температура горячих трубопроводов снижена до 65°С;

В) Давление в трубопроводе должно быть снижено до атмосферного, температура горячих трубопроводов снижена до 70°С;

Г) Давление в трубопроводе должно быть снижено до атмосферного, температура горячих трубопроводов снижена до 75°С.

67. Что является основным методом контроля за безопасной эксплуатацией технологических трубопроводов?

А) Ежедневный наружный осмотр состояния трубопровода;

Б) Периодическая проверка толщины стенок элементов трубопровода неразрушающими методами контроля;

В) Периодическая ревизия (освидетельствование), которая должна проводиться в порядке, установленном техническим руководителем организации;

Г) Гидравлические испытания трубопроводов.

68. Какие виды ревизии предусматриваются для технологических трубопроводов высокого давления?

А) Выборочная, генеральная выборочная и полная;

Б) Целевая, полная и генеральная полная;

В) Плановая, внеочередная и комплексная;

Г) Частичная, целевая и полная.

69. Какой срок установлен для проведения первой выборочной ревизии трубопроводов высокого давления?

А) Не позднее чем через 2 года после ввода трубопровода в эксплуатацию;

Б) Не позднее чем через 3 года после ввода трубопровода в эксплуатацию;

В) Не позднее чем через 4 года после ввода трубопровода в эксплуатацию;

Г) Не позднее чем через 6 лет после ввода трубопровода в эксплуатацию.

70. С какой периодичностью должна проводиться выборочная ревизия трубопроводов высокого давления?

А) В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в 4 года;

Б) В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в 6 года;

В) В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в 8 года;

Г) В зависимости от условий эксплуатации и указаний технического руководителя организации.

71. На каких участках трубопровода наиболее вероятен минимальный износ трубопровода?

А) Участки, где изменяется направление потока;

Б) Участки трубопроводов перед арматурой и после нее;

В) Тупиковые и временно неработающие участки;

Г) Прямые участки трубопроводов.

72.  Что входит в перечень работ, выполняемых при ревизии трубопроводов с давлением до 10 МПа?

А) Проводится наружный осмотр трубопровода;

Б) Измеряется толщина стенки трубопровода приборами неразрушающего контроля;

В) В необходимых случаях измеряется толщина стенки трубопровода  сквозной засверловкой с последующей заваркой отверстия;

Г) Все перечисленное.

73. Где фиксируются результаты замеров толщины стенок трубопровода при проведении ревизии трубопроводов?

А) В паспорте трубопровода;

Б) В сменном журнале;

В) В эксплуатационном журнале;

Г) В акте ревизии трубопроводов.

74. Сколько мест замера толщины стенок должно быть на прямых участках межцеховых трубопроводов длиной до 100 м?

А) Не менее чем три места;

Б) Не менее чем два места;

Г) Одно место.

75. Какое количество точек измерения должно быть в каждом месте измерения толщины стенки на отводах трубопроводов?

А) Не менее чем в 4-6 точках по выпуклой и вогнутой частям;

Б)Не менее чем в 3-4 точках по выпуклой и вогнутой частям;

В) Не менее чем в 2-3 точках по выпуклой и вогнутой частям;

Г) Не менее чем в  2 точках по выпуклой и вогнутой частям.

76. В каком объеме проводится выборочная ревизия трубопроводов высокого давления каждого агрегата установки?

А) Не менее одного участка независимо от температуры;

Б) Не менее двух участков независимо от температуры;

В) Не менее трех участков независимо от температуры;

Г) Не менее четырех участков независимо от температуры.

77. Какие работы проводятся при ревизии контрольного участка трубопровода высокого давления?

А) Наружный осмотр согласно требованиям;

Б) Замер толщины стенок труб и других деталей контрольного участка;

В) Проверка состояния муфт, фланцев, их привалочных поверхностей и резьбы, прокладок, крепежа, а также фасонных деталей и арматуры;

Г) Все перечисленные.

78. При какой рабочей температуре может быть использована асбестовая набивка, пропитанная жировым составом и прографиченная?

А) Не выше 200°С;

Б) Не выше 220°С;

В) Не выше 250°С;

Г) Не выше 300°С.

79. Какие требования предъявляются к высоте сальниковой набивки арматуры?

А) Грундбукса в начальном положении должна входить в сальниковую камеру не более чем на 1/9-1/10 ее высоты, но не менее чем на 2 мм;

Б) Грундбукса в начальном положении должна входить в сальниковую камеру не более чем на 1/8-1/9 ее высоты, но не менее чем на 3мм;

В) Грундбукса в начальном положении должна входить в сальниковую камеру не более чем на 1/7-1/8 ее высоты, но не менее чем на 4 мм;

Г) Грундбукса в начальном положении должна входить в сальниковую камеру не более чем на 1/6-1/7 ее высоты, но не менее чем на 5 мм.

80. Какие работы должны быть выполнены при ревизии арматуры?

А) Разборка и осмотр состояния отдельных деталей;

Б) Осмотр внутренней поверхности и при необходимости контроль неразрушающими методами;

В) Сборка, опробование и опрессовка на прочность и плотность;

Г) Все перечисленные.

81. Где и в каком количестве следует располагать отверстия при контрольных засверловках на отводах и полуотводах трубопровода?

А) По наружному радиусу гиба из расчета одно отверстие на 0,2 м длины, но не менее одного отверстия на отвод или секцию сварного отвода;

Б) По внутреннему радиусу гиба из расчета одно отверстие на 0,2 м длины, но не менее одного отверстия на отвод или секцию сварного отвода;

В) По наружному радиусу гиба из расчета одно отверстие на 0,3 м длины, но не менее двух отверстий на отвод или секцию сварного отвода;

Г) По внутреннему радиусу гиба из расчета одно отверстие на 0,3 м длины, но не менее двух отверстий на отвод или секцию сварного отвода.

82. С какой периодичностью должны проводиться испытания на прочность и плотность трубопроводов с температурой до 200°С и с давлением свыше 10 МПа?

А) Не реже одного раза в 8 лет;

Б) Не реже одного раза в 9 лет;

В) Не реже одного раза в 10 лет;

Г) Не реже одного раза в 12 лет.

83. С какой периодичностью должны проводиться испытания на прочность и плотность трубопроводов с температурой свыше 200°С и с давлением свыше 10 МПа?

А) Не реже одного раза в 10 лет;

Б) Не реже одного раза в 8 лет;

В) Не реже одного раза в 6 лет;

Г) Не реже одного раза в 4 года.

84. В каком случае трубы, элементы трубопроводов и арматуры подлежат отбраковке после проведения ревизии?

А) Изменились механические свойства металла;

Б) Размеры резьбовых соединений вышли из поля допусков или на резьбе имеются срывы витков, трещины, коррозионный износ;

В) При ревизии на поверхности были обнаружены трещины, отслоения, деформации;

Г) Во всех перечисленных случаях.

85. В каком случае крепежные детали трубопроводов подлежат отбраковке?

А) При появлении трещин, срыва или коррозионного износа резьбы;

Б) В случаях изгиба болтов и шпилек;

В) В случае износа боковых граней головок болтов и гаек;

Г) Во всех перечисленных случаях.

86. На сколько метров длины подземного трубопровода должен приходиться участок вскрытия и выемки грунта при проведении выборочного контроля?

А) Один участок на 50-100 м длины трубопровода;

Б) Один участок на 100-200 м длины трубопровода;

В) Один участок на 200-300 м длины трубопровода;

Г) Один участок на 300-500 м длины трубопровода.

87. В каком случае можно применять элементы трубопроводов, не имеющих сертификатов или паспортов, при выполнении ремонтных работ?

А) Для трубопроводов I категории и ниже при условии проверки и испытания в соответствии с государственными стандартами, нормалями и техническими условиями;

Б) Для трубопроводов II категории и ниже при условии проверки и испытания в соответствии с государственными стандартами, нормалями и техническими условиями;

В) Для трубопроводов III категории и ниже при условии проверки и испытания в соответствии с государственными стандартами, нормалями и техническими условиями;

Г) Для трубопроводов IV категории и ниже при условии проверки и испытания в соответствии с государственными стандартами, нормалями и техническими условиями.

88. Можно ли использовать для установки на трубопроводы арматуру с просроченным гарантийным сроком?

А) Использование такой арматуры запрещается;

Б) Допускается после визуальной проверки и проведения контрольных измерений;

В) Допускается после проведения проверок, в т.ч. гидравлического испытания на прочность и плотность;

Г) Допускается по согласованию с заводом-изготовителем.

89. Какой проверке подлежит арматура после ремонта?

А) Опрессовке на прочность, плотность и герметичность;

Б) Опрессовке на прочность и герметичность;

В) Опрессовке на герметичность и плотность;

Г) Опрессовке на герметичность, дефектоскопии сварных швов.

90. Где отражаются результаты ремонта и испытания арматуры?

А) В актах ремонта и испытания арматуры;

Б) В паспорте трубопровода;

В) В эксплуатационном журнале трубопровода.

91. Какие исправления дефектов допускается проводить электросваркой на стальной литой арматуре (кроме арматуры высокого давления)?

А) Трещин и сквозных раковин, занимающих в сумме не более 10% поверхности отливки, при условии, что расстояние между кромками дефектных мест после их разделки не менее 50 мм;

Б) Трещин и сквозных раковин, занимающих в сумме не более 12% поверхности отливки, при условии, что расстояние между кромками дефектных мест после их разделки не менее 45 мм;

В) Трещин и сквозных раковин, занимающих в сумме не более 15% поверхности отливки, при условии, что расстояние между кромками дефектных мест после их разделки не менее 40 мм;

Г) Трещин и сквозных раковин, занимающих в сумме не более 20% поверхности отливки, при условии, что расстояние между кромками дефектных мест после их разделки не менее 35 мм.