Б.1.26. Аттестация руководителей и специалистов организаций, связанных с производством и потреблением продуктов разделения воздуха

1. На какие производства распространяются правила ПБ 11-544-03?

А) На производства и объекты организаций (независимо от их отраслевой принадлежности и организационно-правовых форм и форм собственности), связанных с производством и потреблением продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, неоногелиевая смесь) и их смесей;

Б) На объекты организаций, связанных с производством и потреблением продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, неоногелиевая смесь) и их смесей;

В) На объекты организаций, связанных с производством, хранением (сливом - наливом) и применением взрывоопасных или химически опасных веществ, включая водород, хлор, аммиак, сжиженные углеводородные газы и легковоспламеняющиеся жидкости.

2. Кем утверждается перечень обязательных инструкций и перечень работ повышенной опасности?

А) Техническим руководителем организации;

Б) Техническим руководителем организации и начальником ОТ ПБ и ООС соответственно;

В) Руководителем организации и начальником отдела ОТ ПБ и ООС соответственно;

Г) Техническим руководителем организации и начальниками производств соответственно.

3. Кто допускается к выполнению работ повышенной опасности?

А) Специалисты и рабочие, имеющие специальную профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию;

Б) Рабочие, имеющие специальную профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию;

В) Специалисты, имеющие высшее техническое образование и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

4. Каким составом бригады выполняются работы внутри технических устройств и сосудов?

А) Бригадой не менее чем из трех человек, один из которых наблюдающий;

Б) Бригадой не менее чем из двух человек, один из которых наблюдающий;

В) Бригадой не менее чем из трех человек;

Г) Состав бригады зависит от объема выполняемых работ.

5. Чем регламентируются работы повышенной опасности?

А) Нарядом-допуском, содержащим организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ в конкретных условиях;

Б) Распоряжением на проведение работ, содержащим технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ в конкретных условиях;

В) Приказом по организации, содержащим организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ.

6. Как должны быть оформлены периодически повторяющиеся работы повышенной опасности по регламентному обслуживанию технических устройств, выполняемые постоянным персоналом объекта?

А) Должны входить в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Оформление наряда-допуска не требуется;

Б) Могут проводиться по специально разработанным инструкциям без оформления наряда-допуска;

В) Оформляются нарядом-допуском установленной формы, согласованной в территориальных органах Ростехнадзора;

Г) Должны входить в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, оформляются распоряжением по организации.

7. В каком порядке должны пересматриваться и утверждаться планы ликвидации (локализации) аварий?

А) Пересматриваются в установленном порядке и утверждаются за месяц до конца действия ранее утвержденного плана;

Б) Пересматриваются в установленном порядке и утверждаются за два месяца до конца действия ранее утвержденного плана;

В) Пересматриваются в установленном порядке и утверждаются за две недели до конца действия ранее утвержденного плана;

Г) Пересматриваются и переутверждаются только при изменении технологических процессов.

8. Какие требования предъявляются Правилами к площадкам, на которых размещены сосуды и сливоналивные устройства жидких ПРВ?

А) Должны иметь сплошное покрытие из бетона или других негорючих материалов. Не допускается применение асфальта, органических покрытий и деревянных шпал на железнодорожных путях, в местах перелива жидких ПРВ;

Б) Должны иметь сплошное покрытие из асфальта или бетона. Не допускается применение деревянных шпал на железнодорожных путях, в местах перелива жидких ПРВ;

В) Должны иметь сплошное покрытие из бетона или других негорючих материалов. Допускается в границах площадок устройство каналов, траншей, приямков, колодцев, трапов ливневой канализации.

9. Как должны быть установлены все металлические конструкции, расположенные в пределах площадок, на которых размещены сосуды и сливоналивные устройства жидких ПРВ?

А) Устанавливаются на бетонные фундаменты с отметкой верха, превышающей отметку площадки не менее чем на 0,2 м;

Б) Устанавливаются на бетонные фундаменты с отметкой верха, превышающей отметку площадки не менее чем на 0,3 м;

В) Устанавливаются на бетонные фундаменты с отметкой верха, превышающей отметку площадки не менее чем на 0,5 м.

10. Что не соответствует требованиям, установленным Правилами к содержанию территорий производств и объектов организации?

А) Дороги, проезды, тротуары, наружные лестницы, эстакады и переходы необходимо содержать в исправности, своевременно ремонтировать и освещать в ночное время;

Б) Конструкция элементов зданий, в которых размещены производства, использующие водород и другие горючие газы, должна исключать образование застойных зон и невентилируемых участков;

В) В помещениях, предназначенных для стоянки автомобилей с сосудами жидких ПРВ,  допускается устройство смотровых канав и приямков.

11. Какие требования установлены Правилами к содержанию зданий и сооружений?

А) Во взрывоопасных и пожароопасных зонах помещений полы выполняются в безыскровом исполнении. Загромождение рабочих мест, проходов, выходов из помещений, проходов к средствам пожаротушения, обеспечения безопасности и связи не допускается;

Б) Производственные помещения следует содержать в чистоте. Уборка полов и других строительных конструкций производится ежесменно;

В) Крыши зданий должны очищаться от пыли, снега и льда. Работы по очистке крыш выполняются согласно инструкции, утвержденной руководителем соответствующего подразделения.

12. Какая объемная доля кислорода должна содержаться в воздухе производственных помещений производства и потребления ПРВ?

А) не менее 19% и не более 23%;

Б) не менее 20% и не более 23%;

В) не менее 20% и не более 25%.

13. Когда производится инструментальная проверка эффективности работы вентиляционных систем?

А) Не реже одного раза в полугодие, а также после каждого капитального ремонта или реконструкции этих систем. Акты проверки утверждает технический руководитель организации;

Б) Не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта или реконструкции этих систем. Акты проверки утверждает технический руководитель организации;

В) Не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта этих систем. Акты проверки утверждает технический руководитель организации.

14. Какие требования необходимо соблюдать при устройстве под блоками разделения воздуха (БРВ) подвального помещения?

А) Поддерживать температуру воздуха не ниже 5 °С, а также предусматривать систему вытяжной вентиляции;

Б) Поддерживать температуру воздуха не ниже 7 °С, а также предусматривать систему вытяжной вентиляции;

В) Поддерживать температуру воздуха не ниже 5 °С, а также предусматривать систему приточной вентиляции.

15. Что не соответствует требованиям Правил к сетям водопроводов и вентиляции?

А) Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду технического качества, не допускается;

Б) При нормативной (регламентной) утечке или сбросе ПРВ в помещение (в отдельных случаях, определенных проектом) их удаление системой приточно-вытяжной вентиляции не предусматривается;

В) Система продувок кислородных, азотных и аргонных технических устройств и коммуникаций должна исключать возможность поступления ПРВ в помещение.

16. Какие требования установлены правилами к эксплуатации переносных светильников?

А) Для переносных светильников следует устраивать электрическую сеть напряжением не выше 42 В, а при работе во взрывоопасных помещениях, вне помещений, внутри емкостей и технологических сооружений - сеть напряжением не выше 12 В. Конструктивное исполнение переносных светильников выбирается с учетом характера среды и места их использования;

Б) Для переносных светильников следует устраивать электрическую сеть напряжением не выше 36 В, а при работе во взрывоопасных помещениях, вне помещений, внутри емкостей и технологических сооружений - сеть напряжением не выше 12 В. Светильники должны быть все во взрывобезопасном исполнении;

В) Для переносных светильников следует устраивать электрическую сеть напряжением не выше 42 В, а при работе во взрывоопасных помещениях, вне помещений, внутри емкостей и технологических сооружений - сеть напряжением не выше 24 В.

17. Что не соответствует требованиям, предъявляемым к освещению в производственных и вспомогательных зданиях?

А) Во взрывоопасных помещениях следует предусматривать системы освещения люминесцентными лампами. Исправность сети аварийного освещения систематически проверяется;

Б) Для предотвращения затемнения рабочих мест мостовыми кранами на фермах крана необходимо предусматривать дополнительные светильники;

В) Не допускается перекрывать световые проемы помещений материалами, изделиями и другими посторонними предметами.

18. Кем утверждаются изменения в эксплуатационных электрических схемах?

А) Лицом, ответственным за энергоснабжение организации;

Б) Техническим руководителем организации;

В) Главным механиком организации;

Г) Руководителем организации.

19. Куда осуществляется аварийный слив масла при надземном расположении маслораздаточной?

А) В специально заглубленные емкости, расположенные вне здания на расстоянии не менее 1,0 м от стены без проемов или 5,0 м от стены с проемами;

Б) В отдельно стоящие емкости, расположенные вне здания на расстоянии не более 3,0 м от стены;

В) В баки маслораздаточной.

20. Какие требования пожарной безопасности должны быть соблюдены при эксплуатации кислородного оборудования и коммуникаций?

А) Все маслопроводы, находящиеся непосредственно в пределах центробежных кислородных компрессоров, следует изолировать негорючим материалом для предотвращения их воспламенения при возгорании компрессора;

Б) Для защиты обслуживающего персонала на отметке обслуживания каждый центробежный кислородный компрессор с давлением нагнетания 0,5 МПа и выше ограждается защитными экранами;

В) Использованные обтирочные материалы складываются в мусорные корзины и ежесменно выносятся из помещения.

21. Допускается ли использование неисправных приспособлений и инструментов для обслуживания технических устройств?

А) Допускается под наблюдением ответственного лица;

Б) Не допускается;

В) Допускается в течение не более одной смены до замены на исправные;

Г) Разрешение на использование выдается экспертной организацией после проведенного обследования.

22. Как осуществляется прием и сдача смены?

А) Сопровождаются осмотром и проверкой исправности технических устройств, наличия и состояния ограждений, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, заземления, средств пожаротушения, исправности систем освещения и вентиляции. Результаты осмотра заносятся в журнал приема и сдачи смены. Обнаруженные неисправности устраняются;

Б) Сопровождаются осмотром и проверкой исправности технических устройств, наличия и состояния ограждений, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов. При осмотре обязательно должен присутствовать начальник цеха;

В) Сопровождаются осмотром технических устройств, наличия ограждений, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, заземления, средств пожаротушения, исправности систем освещения и вентиляции. Результаты осмотра заносятся в ремонтный журнал для устранения неисправностей.

23. Как проводятся капитальные и текущие ремонты основного технологического оборудования?

А) По разработанным и утвержденным проектам организации работ (ПОР). В ПОР должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность проведения ремонтных работ, а также указаны лица, ответственные за соблюдение требований безопасности;

Б) По разработанным перечням, утверждаемым техническим руководителем организации, в которых должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность проведения ремонтных работ, а также перечень используемых материалов;

В) По разработанным графикам, утверждаемым техническим руководителем организации, в которых должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность проведения ремонтных работ, а также указаны лица, принимающие участие в ремонте.

24. На основании какого документа проводятся ремонтные, строительные и монтажные работы в действующих цехах?

А) По наряду-допуску;

Б) По перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

В) По распоряжению;

Г) По проекту производства работ.

25. Как производится допуск персонала к работе при изменении условий труда в период ремонта?

А) При изменении условий труда в период ремонта оформляется новый наряд-допуск и проводится повторный инструктаж. Допуск персонала к работе производится только с разрешения лица, ответственного за проведение ремонта;

Б) При изменении условий труда в период ремонта оформление нового наряда-допуска не требуется, в него вносятся необходимые изменения. Допуск персонала к работе производится только с разрешения ответственного производителя работ;

В) При изменении условий труда в период ремонта оформляется новый наряд-допуск и проводится целевой инструктаж. Допуск персонала к работе производится только с разрешения технического руководителя организации.

26. Что не соответствует техническим мероприятиям, выполняемым при остановке технологических устройств для ремонта?

А) Технические устройства, остановленные для внутреннего осмотра, чистки или ремонта должны быть продуты и отключены заглушками, что фиксируется в специальном журнале. Электрические схемы приводов не разбираются;

Б) Технические устройства должны быть освобождены от технологических материалов, а устройства, содержащие вредные или взрывоопасные газы, пары или пыль, кроме того, продуты. Должен быть выполнен анализ воздушной среды на содержание кислорода, вредных и взрывоопасных веществ;

В) Электрические схемы приводов разбираются, на пусковых устройствах или на рукоятках рубильников вывешиваются плакаты "Не включать - работают люди", а также принимаются меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное включение устройств.

27. При каких условиях разрешено проведение ремонтных работ внутри нагретых и низкотемпературных технических устройствах?

А) Внутри нагретых - после снижения температуры воздуха в них до 40 °С и проветривания. Внутри низкотемпературных - после отогрева до положительных температур (20 °С) и проветривания. На месте выполнения работ выполняется проверка состава воздуха;

Б) Внутри нагретых - после снижения температуры воздуха в них до 30 °С и проветривания. Внутри низкотемпературных - после отогрева до положительных температур (10 °С) и проветривания. На месте выполнения работ выполняется проверка состава воздуха;

В) Внутри нагретых - после снижения температуры воздуха в них до 20 °С и проветривания. Внутри низкотемпературных - после отогрева до положительных температур (15 °С) и проветривания. На месте выполнения работ выполняется проверка состава воздуха.

28. Что не соответствует правилам безопасности при проведении ремонтных работ?

А) Перемещение крупногабаритных грузов производится в присутствии лица, ответственного за проведение ремонта;

Б) При проведении такелажных работ с крупногабаритными монтажными узлами все другие работы на данном участке прекращаются;

В) При выполнении ремонтных работ на двух ярусах и более cбрасывание с высоты материалов, элементов строительных конструкций разрешается с высоты не более двух метров над уровнем земли.

29. Укажите сроки испытаний предохранительных поясов, карабинов и страховочных канатов?

А) После получения со склада, затем не реже одного раза в три месяца;

Б) После получения со склада и не реже двух раз в год в период использования;

В) В течение месяца после получения со склада и далее не реже одного раза в год;

Г) Только после получения со склада.

30. В каком случае прекращаются ремонтные работы?

А) Характер и объемы работ изменены, но не повлекли за собой изменение схемы отключения технических устройств;

Б) Выявлено нарушение условий отключения технических устройств;

В) В производственном помещении изменились параметры микроклимата.

31. В каком случае допускается перенос сроков проведения текущего ремонта основного технологического оборудования?

А) При наличии положительного заключения комиссии, проводившей освидетельствование технического устройства и письменного разрешения территориального органа Ростехнадзора;

Б) При наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности;

В) При наличии положительного заключения комиссии, проводившей освидетельствование технического устройства, и письменного разрешения технического руководителя организации.

32. В каком случае допускается перенос сроков проведения капитального ремонта основного технологического оборудования?

А) Допускается только при наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (экспертного обследования);

Б) Допускается только при наличии положительного заключения комиссии, проводившей освидетельствование технического устройства и письменного разрешения руководителя организации;

В) Допускается только при наличии положительного заключения комиссии с участием представителей территориального органа Ростехнадзора.

33. В каком случае разрешено попеременное использование технических устройств, работающих с кислородом, для работы с воздухом, азотом, аргоном и другими газами?

А) Попеременное использование технических устройств не допускается ни в коем случае;

Б) Попеременное использование допускается только в случае регенерации;

В) Попеременное использование технических устройств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных технологическим процессом.

34. При соблюдении какого из приведенных условий технические устройства, используемые для работы с одним из продуктов разделения воздуха, допускается применять для работы с другими ПРВ?

А) Только если техническими условиями предусмотрена работа устройства с воздухом, другими ПРВ и газами;

Б) Перед использованием технического устройства для работ с кислородом его внутренняя поверхность (проточная часть) должна быть тщательно продута;

В) После первого заполнения технического устройства новым продуктом проводятся контрольные анализы окружающего воздуха на предмет отсутствия утечек;

Г) Техническое устройство, при необходимости отогрева полностью отогревается до положительных температур, продувается, после чего заполняется новым продуктом.

35. Может ли быть продолжена временная работа технического устройства при небольших утечках, когда исключается опасность для обслуживающего персонала или возможность возникновения инцидентов и аварий?

А) Может быть продолжена с разрешения технического руководителя производства (цеха) при условии разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала, контроля за содержанием кислорода в воздухе рабочей зоны и наличии в местах повышенной опасности знаков безопасности;

Б) Может быть продолжена при условии включения автоматической системы вентиляции;

В) Может быть продолжена с разрешения технического руководителя производства при условии соблюдения необходимых требований безопасности.

36. Может ли быть продолжена работа ВРУ с перлитовой изоляцией при обнаружении утечки газообразных или жидких ПРВ во внутриблочном пространстве?

А)Может быть продолжена с разрешения технического руководителя при условии разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала, контроля за содержанием кислорода в воздухе рабочей зоны;

Б) Может быть продолжена при условии автоматического запуска систем вентиляции и наличии разрешения технического руководителя организации;

В) Работа воздухоразделительной установки немедленно останавливается для устранения утечки.

37. Кем должен быть утвержден перечень помещений и мест, в которых содержание кислорода по объемной доли может быть менее 19 или более 23% (в аварийной ситуации)?

А) Перечень с указанием видов и периодичности контроля и мер по нормализации состава воздуха утверждается техническим руководителем организации;

Б) Перечень с указанием видов и периодичности контроля и мер по нормализации состава воздуха утверждается начальником производства с учетом конкретных условий эксплуатации;

В) Перечень с указанием видов и периодичности контроля и мер по нормализации состава воздуха утверждается начальником службы производственного контроля.

38. Кому и при каких условиях разрешается находиться в производственных помещениях объектов производства и потребления ПРВ кроме лиц, непосредственно занятых эксплуатацией или ремонтом технических устройств?

А) Лицам, имеющим специальное разрешение руководителя производства  или его заместителя, после инструктажа по безопасности и в сопровождении специалиста данного производства;

Б) Лицам, имеющим специальное разрешение руководителя производства в сопровождении специалиста данного производства;

В) Представителям контрольных и надзорных органов.

39. Какое требование по эксплуатации технологической трубопроводной арматуры указано неверно?

А) На технологической трубопроводной арматуре должны быть нанесены обозначения в соответствии с технологическими схемами, должно быть указано направление вращения маховика и крайних положений затвора "Открыто" - "Закрыто";

Б) Арматуру необходимо открывать и закрывать плавно, без рывков. При открытии и закрытии арматуры не допускается находиться напротив оси шпинделя;

В) В необходимых случаях допускается закрывать арматуру посредством ударов, используя специальные вспомогательные приспособления;

Г) Отогрев трубопроводной арматуры производится снаружи горячим воздухом, паром или горячей водой. Использование открытого пламени для отогрева арматуры не допускается.

40. Какие требования безопасности должен соблюдать персонал, обслуживающий кислородные технические устройства?

А) Спецодежда, спецобувь персонала должны быть чистыми и не содержать следов масла;

Б) Наполнение и опорожнение сосудов с жидкими ПРВ необходимо выполнять в заправленных под рукава брезентовых или кожаных рукавицах и защитных очках с боковыми щитками. Брюки должны быть надеты поверх обуви. Верхняя одежда – застегнута;

В) Все указанные требования необходимо соблюдать;

Г) Одежда, в которой выполнялись работы, в течение 30 мин подлежит проветриванию.

41. Какие работы могут проводиться в помещении для стоянки автомобилей с цистернами для жидких криогенных продуктов разделения воздуха, в тех случаях, когда в сосуде находятся остатки ПРВ?

А) Любые ремонтные работы при наличии наряда-допуска;

Б) Работы по ремонту и обслуживанию автомобилей при наличии смотровой ямы;

В) Все работы проводятся только после опорожнения, отогрева и продувки сосудов;

Г) Работы с применением сварки при условии соблюдения необходимых требований безопасности и наличии наряда-допуска.

42. Какой документ необходим при выполнении ремонтных работ с применением газовой сварки и резки металла на расстоянии менее 100 м от устройства забора воздуха и камер всасывания работающих воздушных компрессоров ВРУ?

А) Письменное разрешение руководителя производства и наряд-допуск;

Б) Только письменное разрешение руководителя производства;

В) Распоряжение на производство работ;

Г) План проведения работ.

43. C какой периодичностью, в соответствии с Правилами, при ремонте внутри кожуха блока разделения воздуха необходимо проводить анализ воздуха рабочей зоны?

А) В первые сутки проведения ремонтных работ, в том числе при выгрузке изоляции, анализ воздуха рабочей зоны должен производиться через каждые 30 мин, а далее - не реже двух раз в смену;

Б) В первые сутки проведения ремонтных работ, в том числе при выгрузке изоляции, анализ воздуха рабочей зоны должен производиться через каждые 20 мин, а далее - не реже двух раз в смену;

В) В первые сутки проведения ремонтных работ, в том числе при выгрузке изоляции, анализ воздуха рабочей зоны должен производиться через каждые 15 мин, а далее - не реже одного раза в смену.

44. Какой отличительный знак должен быть у инструмента, предназначенного для разборки и ремонта узлов, работающих в кислородной среде?

А) Инструмент должен иметь отличительную голубую полосу;

Б) Инструмент должен иметь отличительную желтую полосу;

В) Инструмент должен иметь отличительную красную полосу;

Г) Инструмент должен иметь отличительную белую полосу.

45. Какие аппараты и коммуникации не подлежат обезжириванию в процессе эксплуатации?

А) Аппараты и коммуникации на потоке воздуха от поршневого детандера и от дожимающего поршневого компрессора;

Б) Средства измерения, работающие при давлении до 0,8 МПа, конструкция которых позволяет их устанавливать в положении, обеспечивающем свободное стекание масла с внутренних поверхностей;

В) Аппараты и коммуникации на потоке газообразного кислорода высокого давления;

Г) Средства измерения общего назначения, предназначенные для работы в кислородсодержащей среде с объемной долей кислорода до 40% и давлением до 1,6 МПа.

46. При какой концентрации масла в кислороде ВРУ должна подвергаться обезжириванию?

А) При достижении концентрации масла в жидком кислороде 0,70 мг/дм3  и выше, подтвержденной тремя последовательно проведенными анализами;

Б) При достижении концентрации масла в жидком кислороде 0,40 мг/дм3  и выше, подтвержденной пятью последовательно проведенными анализами;

В) При достижении концентрации масла в жидком кислороде 0,50 мг/дм3  и выше, подтвержденной двумя независимыми анализами.

47. Какие требования, установленные Правилами, необходимо соблюдать в обоснованных случаях применения растворителей для обезжиривания?

А) Тара из-под растворителей должна храниться только на открытом воздухе;

Б) Перелив растворителей из одного сосуда в другой допускается открытым способом при наличии у работающих средств индивидуальной защиты;

В) Специальные помещения, в которых проводится обезжиривание и хранятся растворители, оснащаются постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с проектом и требованиями Правил;

Г) Доступ в помещения, где хранятся растворители, разрешается только начальнику кислородной установки.

48. Какие требования, установленные Правилами, при обезжиривании сосудов способом протирки указаны неверно?

А) Рабочие, производящие обезжиривание, должны пользоваться соответствующими СИЗ и спецодеждой, а также должны быть обучены безопасным методам проведения работ внутри сосуда;

Б) Лицо, ответственное за проведение обезжиривания, должно осмотреть место работы и убедиться, что сосуд отогрет и подготовлен к проведению работ;

В) Перед проведением работ по обезжириванию сосуд, бывший в эксплуатации, отогревается до температуры не ниже 30 °С и продувается воздухом. Начинать работы следует только при объемной доле кислорода в воздухе внутри сосуда не менее 18 и не более 23%.

49. Какова периодичность проверок правильности показаний контрольно-измерительных приборов, входящих в перечень, утвержденный руководителем производства?

А) Не реже одного раза в два месяца;

Б) Не реже одного раза в месяц;

В) Не реже одного раза в три месяца;

Г) Не реже одного раза в полгода.

50. Какая периодичность проверки правильности показаний дифманометров-уровнемеров?

А) Не реже одного раза в три месяца;

Б) Не реже одного раза в месяц;

В) Не реже одного раза в полгода;

Г) Не реже одного раза в две недели.

51. Куда заносятся результаты проверки правильности показаний дифманометров-уровнемеров?

А) В ремонтный журнал;

Б) В технологический журнал;

В) В журнал измерений;

Г) В паспорт прибора.

52. Какие сроки проверки работоспособности установлены  для автоматических блокирующих и регулирующих систем и систем сигнализации?

А) Не реже одного раза в месяц по утвержденному графику;

Б) Не реже одного раза в неделю по утвержденному графику;

В) Не реже одного раза в квартал по утвержденному графику;

Г) Не реже одного раза в декаду по утвержденному графику.

53. Возможна ли работа оборудования при неисправных или отключенных системах сигнализации и защиты?

А) Только в случае ее отключения для ревизии с регистрацией в технологическом журнале;

Б) При неисправных или отключенных системах сигнализации и защиты не допускается, за исключением случаев, предусмотренных технологическими инструкциями или регламентами;

В) Допускается под наблюдением лица, ответственного за безопасную эксплуатацию;

Г) Допускается при условии соблюдения необходимых требований безопасности.

54. Какие действия недопустимы при оказании первой помощи персоналу, находившемуся в среде газообразного кислорода или воздуха с повышенным содержанием кислорода при возгорании одежды?

А) Немедленно окунуть в ванну с водой или проводить под аварийный душ;

Б) Одежду немедленно сбросить или сорвать;

В) Сбивать пламя или закутывать горящего в кошму для прекращения доступа воздуха.

55. Допускается ли пребывание людей в помещениях при объемной доле кислорода в воздухе менее 16%?

А) В исключительных случаях допускается кратковременное пребывание с обязательным применением шланговых противогазов;

Б) В среде с пониженным содержанием кислорода не допускается пребывание людей ни при каких условиях;

В) В исключительных случаях допускается кратковременное пребывание с обязательным применением фильтрующих противогазов.

56. Как производится пуск воздухоразделительных установок и криогенных комплексов?

А) В соответствии с технологической инструкцией, утвержденной техническим руководителем эксплуатирующей организации и разработанной на основании технической документации разработчика устройства, требований проекта и Правил ПБ 11-544-03;

Б) В соответствии с технологической инструкцией, разработанной экспертной организацией на основании технической документации разработчика устройства;

В) В соответствии с технологическим регламентом, утвержденным руководителем эксплуатирующей организации и согласованным с территориальным управлением Ростехнадзора.

57. Кем выполняется мониторинг воздушного бассейна ВРУ?

А) Организацией-разработчиком ВРУ для работы в заданных условиях;

Б) Организацией, эксплуатирующей объекты производства;

В) Специализированной организацией экомониторинга;

Г) Центром лабораторного анализа и технических измерений.

58. Какие требования безопасности при выполнении технологических операций указаны неверно?

А) Для обеспечения взрывобезопасной эксплуатации ВРУ производится аналитический контроль содержания взрывоопасных примесей (ацетилен и другие углеводороды, сероуглерод, масла и др.) в технологических потоках установки в соответствии с требованиями технологической инструкции;

Б) Ремонт уровнемеров нижней и верхней колонн, сигнализирующих манометров и термометров, дифманометров и газоанализаторов с установленными на них регуляторами  может производиться по графику, утвержденному техническим руководителем организации без условия их замены;

В) Отбор жидкого кислорода или жидкого воздуха для анализа производится в соответствии с технологической инструкцией в специальные пробоотборники или в металлические криогенные сосуды с легкой крышкой или с узкой горловиной. Использование этих сосудов для других целей не допускается;

Г) У входа на площадки скруббера азотно-водяного охлаждения, где возможно повышенное содержание азота, необходимо устанавливать предупредительный знак безопасности с поясняющей надписью "Азот. Опасно!".

59. В течение какого срока должны храниться данные самопишущих приборов и технологические журналы?

А) Данные самопишущих приборов - не менее двух месяцев, а технологические журналы - до следующего текущего ремонта установки;

Б) Данные самопишущих приборов - не менее  трех месяцев, а технологические журналы - до следующего текущего ремонта установки;

В) Данные самопишущих приборов хранятся не менее трех месяцев, а технологические журналы - до капитального ремонта установки.

60. Какими автоматическими устройствами необходимо оснащать системы азотно-водяного охлаждения ВРУ?

А) Автоматическими устройствами, отключающими подачу воды при повышении допустимого уровня воды в воздушном скруббере;

Б) Автоматическими устройствами, работающими только на сигнал в операторную;

В) Автоматическими устройствами, обеспечивающими только  звуковую сигнализацию.

61. Какова продолжительность эксплуатации ВРУ между двумя полными отогревами?

А) Определяется технологической инструкцией и не должна превышать срока, установленного техническими условиями разработчика ВРУ;

Б) Определяется по согласованию с разработчиком установки;

В) Не должна превышать срока, установленного техническим регламентом, разработанным в организации.

62. До какого момента следует производить отогрев аппаратов ВРУ?

А) До достижения температуры воздуха, выходящего из аппаратов в течение двух часов, до температуры, определенной технологической инструкцией;

Б) До достижения температуры воздуха, выходящего из аппаратов в течение часа, до температуры, определенной Правилами ПБ 11-544-03;

В) До достижения температуры воздуха, выходящего из аппаратов в течение трех часов, до температуры, определенной проектом установки.

63. Какие требования, предусмотренные Правилами к адсорбентам, указаны неверно?

А) Адсорбент следует заменять только в соответствии с истечением сроком пользования, независимо от его первоначального цвета и концентрации ацетилена в жидком кислороде;

Б) Адсорберы ВРУ должны заполняться только адсорбентом, предусмотренным технической документацией разработчика ВРУ. Влажность и насыпная масса адсорбента должны контролироваться перед заполнением им адсорбера;

В) В целях обеспечения эффективной очистки технологических потоков необходимо проводить периодическую регенерацию адсорбента в соответствии с технологической инструкцией.

64. В каких случаях центробежные насосы жидких ПРВ требуется остановить на ремонт?

А) Только в случае обмерзания стояночных и динамических уплотнителей и сальников насосов;

Б) В случае обмерзания стояночных и динамических уплотнителей и сальников насосов при пропуске газа и повышении объемной доли содержания кислорода в помещении размещения насосов до 23% или уменьшении до 19%;

В) Только при повышении объемной доли содержания кислорода в помещении размещения насосов до 23% или уменьшении до 20%.

65. Какие требования установлены к адсорбенту в адсорбционных блоках осушки?

А) Состояние адсорбента требуется проверять не реже одного раза в год. Если адсорбент замаслен или пожелтел, его необходимо заменить. В установках, где температура сжатия воздуха в любой ступени компрессора выше 433 К (160 °С), замену адсорбента в блоке осушки производить два раза в год согласно технологической инструкции;

Б) Состояние адсорбента требуется проверять не реже одного раза в полгода. Замена адсорбента должна производиться по утвержденному графику. В установках, где температура сжатия воздуха в любой ступени компрессора выше 423 К (150 °С), замену адсорбента в блоке осушки производить два раза в год согласно технологической инструкции;

В) Состояние адсорбента требуется проверять не реже одного раза в год. Если адсорбент замаслен или пожелтел, его необходимо заменить. В установках, где температура сжатия воздуха в любой ступени компрессора выше 373 К (100 °С), замену адсорбента в блоке осушки производить два раза в год согласно технологического регламента.

66. Каким должен быть содержание масла в кислороде, поступающем в компрессоры и газодувки?

А) Содержание масла не должно превышать 0,02 мг/м3;

Б) Содержание масла не должно превышать 0,03 мг/м3;

В) Содержание масла не должно превышать 0,04 мг/м3.

67. Что необходимо применять для смазки цилиндров поршневых кислородных компрессоров?

А) Умягченную воду, получаемую из заводской системы пароснабжения;

Б) Конденсат, получаемый из заводской системы пароснабжения;

В) Дистиллят, полученный из воды питьевого качества;

Г) Воду питьевого качества.

68. Какие требования к эксплуатации поршневых компрессоров указаны неверно?

А) Допускается применять поршневые бескрейцкопфные компрессоры для подачи воздуха на разделение и для сжатия ПРВ;

Б) Для смазки поршневой группы компрессоров, подающих воздух в ВРУ, следует использовать масла, рекомендованные разработчиками компрессора;

В) Не допускается использование масел в воздушных фильтрах при очистке воздуха, поступающего на сжатие в поршневые воздушные компрессоры, работающие без смазки цилиндров;

Г) Работу маслоочищающих сальников необходимо контролировать. Попадание машинного масла в цилиндры не допускается.

69. Что не соответствует установленным требованиям безопасности при обслуживании компрессора?

А) Во время работы воздушного центробежного компрессора и воздушного фильтра вход обслуживающего персонала в помещение камеры после воздушного фильтра (камера чистого воздуха) не допускается;

Б) Работы в камере перед фильтром при работающем фильтре и компрессоре необходимо выполнять составом бригады -  не менее чем из трех человек, один из которых является наблюдающим;

В) Камеры, расположенные по ходу воздуха перед и после фильтра, должны быть закрыты и снабжены знаком безопасности, запрещающим вход в камеру.

70. При какой единичной производительности поршневых компрессоров, работающих на один коллектор нагнетания, и давлении кислорода в трубопроводе устанавливают отключающую арматуру?

А) Более 2000 м3 /ч и свыше 1,6 МПа соответственно;

Б) Более 1500 м3 /ч и свыше 1,5 МПа соответственно;

В) Более 2000 м3 /ч и свыше 1,5 МПа соответственно;

Г) Более 1800 м3/ч и свыше 0,7 МПа соответственно.

71. На каких кислородных центробежных компрессорах необходимо предусматривать защиту на отключение при снижении давления газа, подаваемого в лабиринтные уплотнения?

А) С давлением нагнетания свыше 0,4 МПа;

Б) С давлением нагнетания свыше 0,5 МПа;

В) С давлением нагнетания свыше 0,6 МПа;

Г) С давлением нагнетания не выше 0,5 Мпа.

72. Как производится включение компрессора, отключенного из-за прекращения подачи охлаждающей воды?

А) Только после его охлаждения и возобновления подачи воды;

Б) Только после его охлаждения;

В) Только после возобновления подачи воды.

73. Что не соответствует требованиям правил, предъявляемым к хранению криогенных ПРВ?

А) Участки трубопроводов жидких ПРВ, заключенные между двумя отключающими органами, оснащаются предохранительными устройствами для защиты от превышения давления;

Б) Все сосуды, заполняемые жидкими криогенными ПРВ, необходимо оснащать указателями уровня заполнения;

В) Кожухи стационарных хранилищ и транспортные сосуды (цистерны) жидких ПРВ в соответствии с требованиями стандартов должны полностью окрашиваться в соответствии с видом хранимого продукта;

Г) Холодные участки низкотемпературного оборудования и коммуникаций, находящиеся в зоне обслуживания, подлежат изоляции или ограждению.

74. Что не соответствует правилам хранения, наполнения и разрядки баллонов?

А) В среде кислорода допускается использование прокладочных и уплотнительных материалов органического происхождения;

Б) Не допускается работа в помещениях наполнения, хранения и разрядки баллонов при объемной доле кислорода в воздухе менее 19% и более 23%;

В) В случае загорания вентиля кислородного баллона или трубопроводов необходимо перекрыть подачу кислорода на наполнительную рампу и открыть вентиль сброса в атмосферу.

75. Что не соответствует требованиям правил транспортирования баллонов с ПРВ?

А) Работа по погрузке и выгрузке контейнеров с баллонами с ПРВ осуществляется только вручную;

Б) Транспортирование баллонов с ПРВ, как правило, производится в вертикальном положении в контейнерах;

В) При доставке баллонов с ПРВ потребителям необходимо соблюдать правила перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода.

76. Какие требования безопасности должны соблюдаться при наполнении баллонов?

А) Между наполнительной и помещением, из которого производится управление оборудованием (компрессоры, газификаторы, жидкостные насосы ВРУ), подающим сжатые ПРВ на наполнение баллонов, необходимо предусматривать двухстороннюю связь;

Б) Работы по погрузке и выгрузке контейнеров необходимо механизировать. Оборудовать защитными приспособлениями, исключающими попадание масла на баллоны, грузоподъемные устройства не обязательно;

В) В помещении наполнения баллонов должен вестись автоматический контроль воздушной среды. Не допускается работа в помещениях наполнения, хранения и разрядки баллонов при объемной доле кислорода в воздухе менее 23%.

77. Какие условия для КРП, размещаемых в отдельно стоящих зданиях указаны неверно?

А) Допускается размещать каждую линию регулирования с отсечным и регулирующим клапанами в одном помещении;

Б) Необходимо предусматривать автоматическое управление регулирующими и отсечными клапанами и дистанционное управление отключающими электрозадвижками;

В) Не допускается размещать в помещении КРП  различное оборудование и устройства, не связанные с его работой.

78. Какие условия для КРП, размещаемых в цехах - потребителях кислорода указаны неверно?

А) Каждая линия регулирования КРП оснащается автоматически действующими регулирующими устройствами. Применение дистанционного управления не разрешается;

Б) Два входа (выхода) в КРП выполняются с противоположных концов помещения;

В) Расстояние между помещениями соседних КРП должно быть не менее 6,0 м.

79. На каком расстоянии на каждом кислородопроводе перед КРП должны быть установлены отключающие задвижки с дистанционным управлением?

А) Не менее 10 м и не более 50 м;

Б) Не менее 15 м и не более 50 м;

В) Не менее 20 м и не более 45 м;

Г) Не менее 15 и не более 60 м.

80. Какие требования к стационарным обводным линиям предусмотрены Правилами?

А) Должны размещаться в помещениях КРП и иметь съемные патрубки и заглушки;

Б) Должны размещаться за пределами помещений КРП и иметь несъемные заглушки;

В) Должны размещаться за пределами помещений КРП и иметь съемные патрубки и заглушки.

81. В какие сроки производится текущий ремонт оборудования КРП?

А) Не менее двух раз в год;

Б) Не менее одного раза в квартал;

В) Не реже одного раза в месяц;

Г) В сроки, предусмотренные графиком ремонтов, но не реже одного раза в год.

82. С какой периодичностью проводится проверка настройки срабатывания отсечных и предохранительных клапанов?

А) Не реже одного раза в два месяца, а также после каждой их ревизии и ремонта;

Б) Только после каждой их ревизии и ремонта;

В) Не реже одного раза в три месяца;

Г) Сроки проверки устанавливаются организацией-изготовителем оборудования.

83. Как производится настройка предохранительных клапанов?

А) На начало открывания при повышении расчетного давления на 5% и полное открывание при повышении давления на 15%;

Б) На начало открывания при повышении расчетного давления на 7% и полное открывание при повышении давления на 15%;

В) На начало открывания при повышении расчетного давления на 5% и полное открывание при повышении давления на 20%.

84. Какие требования к помещениям линий регулирования КРП установлены правилами ПБ 11-544-03?

А) При подводе кислорода по трубопроводам диаметром 300 мм и более к КРП, размещенному в отдельно стоящем здании или в помещении, пристроенном к другим зданиям, помещение управления КРП необходимо удалять от помещения линии регулирования на расстоянии не менее 5 м;

Б) Находиться в помещениях линий регулирования КРП персоналу разрешается только при выполнении работы, при этом замки на дверях обоих выходов должны быть открыты;

В) Обслуживающий персонал должен находиться в помещении управления КРП постоянно.

85. Какие требования, установленные Правилами к устройству и размещению газгольдеров, указаны неверно?

А) Водяные затворы сливных баков газгольдеров должны быть постоянно сухими;

Б) Наружная поверхность стальных газгольдеров и реципиентов, расположенных вне здания, окрашивается в светлые тона;

В) На наружной поверхности газгольдеров и у входа на ограждаемую территорию с реципиентами следует предусматривать надписи с названием газа, хранящегося в газгольдере или реципиенте;

Г) Для реципиентов вместимостью более 200 м3 с рабочим давлением более 1,6 МПа в месте их подключения к межцеховым кислородопроводам необходимо устанавливать отключающие задвижки с дистанционным управлением.

86. Какой защитой в соответствии с Правилами ПБ 11-544-03 должны быть оснащены газгольдеры?

А) Только защитой от вакуумирования;

Б) Только сигнализацией по уровню заполнения;

В) Только устройством сброса газа в атмосферу;

Г) Всеми перечисленными видами защиты.

87. Для каких реципиентов в месте их подключения к межцеховым кислородопроводам необходимо устанавливать отключающие задвижки с дистанционным управлением?

А) Вместимостью более 200 м3 с рабочим давлением более 1,6 МПа;

Б) Вместимостью более 150 м3 с рабочим давлением более 1,5 МПа;

В) Вместимостью более 100 м3 с рабочим давлением не более 2,0 МПа.

88. Какой высоты должно быть ограждение реципиентов, расположенных вне зданий?

А) Реципиенты, расположенные вне зданий, должны иметь ограждение высотой не менее 1,2 м;

Б) Реципиенты, расположенные вне зданий, должны иметь ограждение высотой не менее 1,5 м;

В) Реципиенты, расположенные вне зданий, должны иметь ограждение высотой не менее 1,8 м;

Г) Реципиенты, расположенные вне зданий, должны иметь ограждение высотой не менее 2,0 м.

89. Кислородопроводы с какими параметрами необходимо оснащать автоматической системой защиты, прекращающей поступление кислорода из реципиентов в трубопровод при нарушении его целостности?

А) С рабочим давлением более 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами превышает 200 м3 ;

Б) С рабочим давлением более 2,0 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами превышает 200 м3 ;

В) С рабочим давлением более 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами превышает 150 м3 .

90. Где необходимо устанавливать фильтры на кислородопроводах, изготовленных из углеродистых сталей, работающих под давлением более 1,6 МПа?

А) По ходу кислорода после регулирующей арматуры;

Б) По ходу кислорода перед запорной арматурой при длине трубопроводов более 250 м;

В) По ходу кислорода перед запорной арматурой при длине трубопроводов более 200 м;

Г) Фильтры не устанавливаются.

91. Какие требования установлены Правилами по проведению ревизии фильтров?

А) Следует осматривать и очищать: в первый раз - через 10 суток после ввода в эксплуатацию, а далее - через каждые 6 месяцев, а также при увеличении сопротивления выше значений, определенных технологическим регламентом;

Б) Следует осматривать и очищать сразу же после ввода в эксплуатацию, а затем ежемесячно, либо при увеличении сопротивления выше значений, определенных технологическим регламентом;

В) Следует осматривать и очищать: в первый раз - через 14 суток после ввода в эксплуатацию, а далее - через каждые 3 месяца, а также при увеличении сопротивления выше значений, определенных технологическим регламентом.

92. В каком случае предусматривается дистанционное управление арматурой технологических трубопроводов?

А) Для включения резервных источников снабжения ПРВ;

Б) На трубопроводах кислорода при давлении более 1,2 МПа и диаметром 100 мм и более;

В) На вводах трубопроводов кислорода и азота в здание и выходе из здания при расходах более 3000 м3 /ч;

Г) Для включения основных линий регулирования.

93. Кем утверждается график периодических осмотров, ревизии и обследования технологических трубопроводов в процессе эксплуатации?

А) Техническим руководителем организации;

Б) Начальником службы производственного контроля;

В) Начальником цеха;

Г) Ответственным за безопасную эксплуатацию ВРУ.

94. Какова периодичность осмотров трубопроводов?

А) Не реже одного раза в месяц;

Б) Не реже двух раз в месяц;

В) Не реже одного раза в два месяца;

Г) Не реже одного раза в три месяца.

95. Какова периодичность осмотров конденсатоотводчиков и пароспутников, обогревающих трубопроводы, в зимнее время?

А) Не реже двух раз в день;

Б) Не реже одного раза в два дня;

В) Ежедневно;

Г) Не реже одного раза в два часа.

96. В каком случае вдвое сокращаются сроки измерений толщины стенок трубопровода?

А) При обнаружении уменьшения толщины стенки осматриваемого трубопровода более 0,4 мм в год;

Б) При обнаружении уменьшения толщины стенки осматриваемого трубопровода более 0,5 мм в полгода;

В) При обнаружении уменьшения толщины стенки осматриваемого трубопровода более 0,1 мм в месяц.

97. Когда технологические трубопроводы должны подвергаться гидравлическим или пневматическим испытаниям на прочность и плотность?

А) После монтажа, ремонтов и переделок, связанных с применением сварочных работ (врезки в трубопровод, замена части трубопровода и т.п.) или разборки трубопроводов, а также при пуске в работу трубопроводов, находившихся в консервации более одного года;

Б) Только после монтажа, переделок, связанных с применением сварочных работ (врезки в трубопровод, замена части трубопровода и т.п.), а также при пуске в работу трубопроводов, находившихся в ремонте более одного года;

В) Только после ремонтов и переделок, связанных с применением сварочных работ (врезки в трубопровод, замена части трубопровода и т.п.) или разборки трубопроводов.

98. Какое содержание масел в воде, используемой для гидроиспытаний кислородопроводов, установлено Правилами?

А) Не должно превышать 5 мг/л;

Б) Не должно превышать 6 мг/л;

В) Не должно превышать 8 мг/л;

Г) Содержание масел в воде не регламентируется Правилами.

99.Какое содержание масел в воздухе или азоте, используемом для пневмоиспытаний и продувки кислородопроводов, установлено Правилами?

А) Не должно превышать 10 мг/м3;

Б) Не должно превышать 12 мг/м3;

В) Не должно превышать 14 мг/м3;

Г) Содержание масел в воздухе Правилами не регламентируется.

100. Какой технологической операции должны быть подвергнут кислородопровод давлением 0,6 МПа и выше перед пуском, в случае если он не эксплуатировался более месяца?

А) Перед пуском он должен быть продут воздухом или азотом со скоростью на выходе не менее 40 м/с. Продолжительность продувки - не менее 2 ч, окончание продувки определяется по отсутствию примесей в выходящем потоке;

Б) Перед пуском он должен быть обезжирен и промыт водой. Продолжительность промывки - не менее 2 ч, окончание промывки определяется по отсутствию примесей в выходящем потоке воды;

В) Перед пуском он должен быть продут любым инертным газом со скоростью на выходе не менее 40 м/с. Продолжительность продувки - не менее 3 ч, окончание продувки определяется по отсутствию примесей в выходящем потоке.

101. Какие требования к трубам, предназначенным для изготовления кислородопроводов, не соответствуют требованиям, установленным Правилами ПБ 11-544-03?

А) Порядок осмотра трубопроводов перед монтажом определяется техническим руководителем организации;

Б) Перед монтажом внутренняя поверхность труб проверяется на отсутствие жировых загрязнений;

В) По окончании сварки и монтажа кислородопроводов на внутренней поверхности труб недопустимо наличие шлака, грата и брызг металла, а также загрязнений жировыми веществами.

102. Допускается ли размещать в производственных помещениях потребителей ПРВ сосуды с жидкими продуктами разделения воздуха вместимостью более 10 м3?

А) Допускается при условии, если указанные сосуды технологически связаны с техническими устройствами, расположенными в данном производственном помещении;

Б) В производственных помещениях не допускается, только в отдельных помещениях или вне здания;

В) Допускается, если помещение не относится к категориям А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

103. Допускается ли работа в помещениях с естественной вентиляцией с открытыми сосудами с жидкими ПРВ?

А) Допускается, если объем помещения в кубических метрах превышает объем жидкости, находящейся в сосудах в литрах, не менее чем в 7 раз;

Б) Допускается, если объем помещения в кубических метрах превышает объем жидкости, находящейся в сосудах в литрах, не менее чем в 5 раз;

В) Допускается, если объем помещения в кубических метрах превышает объем жидкости, находящейся в сосудах в литрах, не менее чем в 3 раза.

104. Как выполняется контроль за содержанием кислорода в жидкости при работе с жидким азотом в открытых ваннах?

А) Только проведением анализов жидкого азота в период его газификации;

Б) Проведением анализов на объемную долю кислорода в паровой фазе над зеркалом жидкости, объемная доля кислорода не должна превышать 10%, либо проведением анализов жидкого азота в период его газификации;

В) Проведением анализов на объемную долю кислорода в паровой фазе над зеркалом жидкости. Объемная доля кислорода не должна превышать 15%;

Г) Только проведением анализов жидкого азота после его газификации.

105. При каких условиях жидкий азот в качестве хладагента может применяться без специальных мер по предупреждению загорания и взрыва?

А) Если объемная доля кислорода в нем не превышает 30%;

Б) Если объемная доля кислорода в нем не превышает 23%;

В) Если объемная доля кислорода в нем не превышает 40%.

106. Какие требования к ваннам для охлаждения деталей жидким азотом, установленные Правилами, указаны неверно?

А) Подлежат отогреву при объемной доле кислорода в азоте более 23%;

Б) Должны периодически обезжириваться;

В) Над ваннами для охлаждения деталей жидким азотом необходимо предусматривать местные отсосы.

107. Каким должно быть остаточное давление в кислородном баллоне при его разрядке?

А) Не ниже 0,05 МПа;

Б) Не выше 0,05 МПа;

В) Не ниже 0,5 МПа;

Г) Не ниже 0,005 МПа.

108. Что из перечисленного соответствует Правилам ПБ 11-544-03 при транспортировании, погрузке и разгрузке баллонов с ПРВ?

А) При погрузке и разгрузке баллонов допускается их сбрасывание с транспортного средства с соблюдением необходимых мер безопасности;

Б) Перемещение баллонов грузоподъемными устройствами и транспортными средствами осуществляется в соответствии с технологической инструкцией;

В) Транспортирование баллона с кислородом и баллона с горючим газом на тележке к рабочему месту не допускается.