Информация по аварийности по состоянию на 23 октября 2017 года на опасных производственных объектах сетей газораспределения и газопотребления

По состоянию на 23 октября 2017 года на объектах газораспределения 
и газопотребления произошло 40 аварий. Их количество по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 26 (65 %).

Предварительный экономический ущерб от происшедших аварий составил более 19 млн.  рублей (за 2016 - более 23 млн. рублей).

При авариях пострадали 12 работников из числа производственного персонала, один из которых погиб. В результате аварии получили травмы 
11 человек из числа третьих лиц, из них 4 человека были смертельно травмированы.

Динамика аварийности на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления

Распределение по видам аварий на опасных производственных объектах

| Виды аварий | Число аварий |
| --- | --- |
|  | по 23.10. 2016 | по 23.10. 2017 | +/- |
|  |  | % |  | % |  |
| Механические повреждения подземных газопроводов | 8 | 58 | 23 | 59 | +15 |
| Механические повреждения газопроводов автотранспортом | 0 | 0 | 4 | 10 | +4 |
| Повреждения в результате природных явлений | 1 | 7 | 3 | 7 | +2 |
| Коррозионные повреждения наружных газопроводов | 1 | 7 | 0 | 0 | -1 |
| Разрывы сварных стыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечка газа, выход из строя оборудования в ГРП (ШРП), газопотребляющего оборудования | 0 | 0 | 3 | 7 | +3 |
| Взрывы при розжиге газоиспользующих установок и неисправность оборудования котла | 2 | 14 | 2 | 5 | 0 |
| Неисправность оборудования СУГ | 2 | 14 | 2 | 5 | 0 |
| Иные | 0 | 0 | 3 | 7 | +3 |
| Всего | 14 | 100 | 40 | 100 | +26 |

Аварии произошли на объектах газораспределения и газопотребления, поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора (9 случаев), Кавказскому управлению Ростехнадзора (8 случаев), Приокскому управлению Ростехнадзора (3 случая), Северо-Западному управлению Ростехнадзора 
(4 случая), Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Сибирскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Приволжскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора (1 случай), Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора (1 случай) и Ленскому управлению Ростехнадзора (1 случай).

Наибольшее количество аварий произошло в Московской области 
(7 случаев).

Распределение аварий за период 2017 г.
по субъектам Российской Федерации

Анализ результатов технических расследований аварий показывает, что основными причинами возникновения аварий явились:

в 23 случаях (59 %) механические повреждения газопроводов вследствие нарушения Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, сторонними организациями и физическими лицами;

в 4 случаях (10 %) механическое повреждение газопровода автотранспортом в результате наезда дорожной техники на надземные участки газопроводов;

в 2 случаях (5 %) ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации производства работ при розжиге газоиспользующих установок, приведшие к взрыву природного газа;

в 3 случаях (7 %) ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации производства работ, приведшие к утечке газа и выходу из строя оборудования в газорегуляторном пункте (ГРП);

в 2 случаях (5 %) неисправность оборудования, приведшая 
к возгоранию сжиженного углеводородного газа (СУГ);

в 3 случаях (7 %) повреждение газопровода в результате природных явлений вследствие схода селей и подвижки грунтов;

в 3 случаях (7 %) по иным причинам.

Основные факторы риска и причины аварий

Аварии, причиной которых явились механические повреждения газопроводов вследствие нарушения Правил охраны газораспределительных сетей и наезда автотранспорта, произошли на объектах газораспределения                            и газопотребления, эксплуатируемых ГУП МО «Мособлгаз» (4 случая);           ООО «Газпром трансгаз Казань» (3 случая); АО «Волгоградгоргаз» (2 случая); АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (2 случая);           ООО «Петербурггаз» (2 случая); ГБУ «КРОЦ» (1 случай); ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по г. Москве» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Тамбов» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Тула» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Калуга» (1 случай);                                       ООО «НадымЖилСервис» (1 случай); ООО «ШАУСИТИ» (1 случай);           ООО «Средневолжская газовая компания» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Владимир» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Нальчик» (1 случай); АО «Газпром газораспределение Барнаул» (1 случай);    ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (1 случай);                                      ОАО «Астраханьгазсервис» (1 случай).

Аварии, причиной которых явились ошибки персонала, связанные 
с нарушением требований организации производства работ при розжиге газоиспользующих установок, произошли в котельных, эксплуатируемых 
МУП «Уфимские инженерные сети»; ОАО «Владикавказские тепловые сети».

Аварии, причиной которых явились ошибки персонала, связанные 
с нарушением требований организации производства работ, приведшие 
к утечке газа и выходу из строя оборудования, произошли в газорегуляторных пунктах, эксплуатируемых АО «Газпром газораспределение Тула»; 
ОАО «Газпром газораспределение Иваново»; ГУП МО «Мособлгаз».

Аварии, причиной которых явились неисправности оборудования, приведшие к возгоранию СУГ, произошли на АГЗС, эксплуатируемых 
ООО «Техногазсервис» и ИП Хахоков А.М.

Аварии, причиной которых явились повреждения газопровода                    в результате природных явлений вследствие схода селей и подвижки грунтов, произошли на объектах газораспределения и газопотребления, эксплуатируемых АО «Газпром газораспределение Нальчик» (2 случая); 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Аварии по иным причинам произошли на объектах газораспределения 
и газопотребления, эксплуатируемых АО «Газпром газораспределение Черкесск»; ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»; ПАО «Якутскэнерго».

Крупная авария произошла 02.02.2017 на предприятии 
ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» при производстве земляных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и сетей ливневой канализации.

Строительной организацией ООО «Строй Развитие» экскаватором Hyndai был поврежден подземный распределительный стальной газопровод высокого давления II категории  диаметром Ду 250 мм с выбросом природного газа           в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.

В результате аварии были отключены от газоснабжения 
2 081 квартира и одна отопительная котельная. Экономический ущерб составил 
1 млн. 592 тыс. руб.

Комиссия по расследованию технических причин аварии, произошедшей 02.02.2017 на подземном газопроводе, эксплуатируемом ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз», установила, что повреждение газопровода произошло вследствие нарушения порядка проведения земляных работ в охранной зоне, установленного Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878. Строительная организация ООО «Строй Развитие» провела несанкционированные земляные работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и сетей ливневой канализации в отсутствие проектной 
и исполнительной документации на существующие тепловые сети 
с изменением плановых и высотных отметок, а также с применением землеройной техники в охранной зоне действующего распределительного газопровода без вскрытия шурфов в местах пересечения с газопроводом, что привело к возникновению аварии. Кроме того, со стороны генерального подрядчика не осуществлялся контроль за производством работ субподрядной организацией.

Нарушение порядка проведения земляных работ в охранной зоне газопровода явилось причиной аварии, произошедшей 16.05.2017 на подземном газопроводе среднего давления, эксплуатируемом АО «Волгоградгоргаз», проходящем по ул. Панфиловская к ГРП № 5 в квартале 451 г. Волгограда.

При несанкционированном подключении торговой точки 
к водопроводной сети был поврежден подземный стальной газопровод среднего давления диаметром Ду 100 мм с выходом природного газа и его взрывом, 
в результате чего произошло обрушение конструкций подъезда 4-этажного жилого дома. При этом пострадали 7 работников АО «Волгоградгоргаз» 
и 8 человек из числа третьих лиц. Один работник АО «Волгоградгоргаз» погиб.

Подключение торговой точки к водопроводной сети осуществлялось без проекта водоснабжения и согласования с газораспределительной организацией.

__________________