Технические требования

# на закупку по лоту № 1–ТО–ПРОД-2019–ККГЭС

Группы ГЭС. Техническое обслуживание предохранительных клапанов сосудов, работающих под давлением.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование закупаемых услуг								3

Заказчик (подразделение Заказчика)							3

Цели и задачи. Существующее положение						3

Требования к закупаемой услуге								3

Сроки оказания услуг										4

Требования к исполнителю									5

Требования к документации по ценообразованию					6

Иные требования											6

Приложение 1 (Excel)										7

Приложение 2											7

- Наименование закупаемых услуг

Группы ГЭС. Техническое обслуживание предохранительных клапанов сосудов, работающих под давлением.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

ПАО «РусГидро» (для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС») 357115, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 360-А.

  - Место нахождения обособленного подразделения:

ГАЭС - Россия, Карачаево-Черкесская республика, Прикубанский район, село Водораздельное;

ГЭС-1 – Россия, Карачаево-Черкесская республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала;

ГЭС-2 – Россия, Карачаево-Черкесская республика, Прикубанский район, п. Ударный;

ГЭС-3 – Россия, Ставропольский край, Андроповский район, п. Каскадный;

ГЭС-4 - Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850м по направлению на юго-запад от центральной части села Дворцовское;

Сенгилеевская ГЭС – Россия, Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный;

Егорлыкская ГЭС – Россия, Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, ул. Энергетиков 2;

Егорлыкская ГЭС-2 – Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Левоегорлыкский;

Новотроицкая ГЭС – Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, микрорайон Пионерный, пер. Заводской, дом № 2А.

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Обеспечение исправного состояния предохранительных клапанов, их надежной эксплуатации для обеспечения безаварийной работы сосудов, работающих под давлением (далее СРД).

  - Существующее положение:

  - Необходимо проведение технического обслуживания предохранительных клапанов в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326).

- Требования к закупаемой услуге:

  - Настоящие технические требования (далее по тексту – ТТ) описывают основные требования Заказчика к оказанию услуг по техническому обслуживанию предохранительных клапанов сосудов, работающих под давлением, компрессоров, воздушных магистралей (далее – оборудование) и требования к подготовке Технического предложения Исполнителя на право заключения договора:

- перечень оборудования Заказчика, подлежащего техническому обслуживанию.

- состав типовых услуг по техническому обслуживанию указанного перечня оборудования Заказчика.

- обязательные технические, ресурсные, квалификационные, организационно-методологические и иные требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию оборудования.

  - Проведение комплекса услуг предполагает выполнение следующих этапов:

- ревизия предохранительных клапанов, включающая в себя снятие и установку предохранительных клапанов, их осмотр, дефектовку, проверку срабатывания на установленное давление, испытание на стенде, регулирование, разборку, сборку, чистку, промывку, продувку, устранение мелких дефектов (мелкий дефект – дефект производственного актива, на устранение которого требуются затраты материальных ресурсов в стоимостном выражении на сумму менее 5000 (пять тысяч) рублей), утечек воздуха, восстановление элементов, протяжку, смазку, наладку, нанесение и восстановление надписей, восстановление защитного покрытия, опломбирования.

- утилизация отходов, образовавшихся в результате оказания услуг, должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления в филиале ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» № 13-064-2001.

- оформление результатов проведения технического обслуживания Актом технического обслуживания и регулировки предохранительного клапана с указанием возможности его дальнейшей эксплуатации.

  - В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию предохранительных клапанов Исполнитель должен руководствоваться перечнем объектов, типовых услуг и графиком предоставления услуг/выполнения работ, указанных в приложении 1 к ТТ.

  - Услуги считаются оказанными после регулировки предохранительного клапана, его опломбирования и выдачи актов технического обслуживания.

- Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг – с даты заключения договора.

Окончание оказания услуг - 10.12.2021.

- Требования к Исполнителю:

Таблица 1.

| Требования к Участнику |
| --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение участника |
|  | Материально-техническое оснащение | Наличие слесарного инструмента, стенда для испытаний и регулировки предохранительных клапанов, универсального малогабаритного пресса, компрессора высокого давления не менее 75 кгс/см2, сменных предохранительных клапанов (приложение 4 к приложению 1), расходных материалов (приложение 2 к приложению 1), приборов и контрольно-измерительных инструментов (приложение 3 к приложению 1) для выполнения ТО. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о материально-технических ресурсах по форме, приведенной в Документации о закупке. В случае если необходимое оборудование используется Участником на правах аренды предоставить в составе заявки копии соответствующих документов (договоры аренды на срок действия договора). |  |
|  | Требования к персоналу | Наличие в штате Участника (или по трудовым/гражданско-правовым договорам) следующих кадровых ресурсов (соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки соответствующих сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах» Документации о закупке): - руководитель/производитель работ – 1 чел. с группой по электробезопасности не менее 3 (квалификация подтверждается путем предоставления копии удостоверения о проверке знаний требований по охране труда и копии удостоверения о проверке знаний в области безопасности оборудования, работающего под давлением); - рабочий персонал, аттестованный в области промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением – не менее 2 чел. с группой по электробезопасности не менее 2 (квалификация подтверждается путем предоставления копии удостоверения о проверке знаний требований по охране труда и копии удостоверения о проверке знаний в области безопасности оборудования, работающего под давлением). Наличие у Участника службы по охране труда или специалиста по охране труда. Соответствие данному требованию подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке справки о кадровых ресурсах с приложением копии Приказа о возложении обязанностей ответственного по охране труда. |  |
|  | Требования к опыту | Участник должен иметь опыт обслуживания предохранительных клапанов сосудов, работающих под давлением при этом Участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем/совокупном объеме не менее 30 % от начальной (максимальной) цены договора за последние 3 года. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе своей заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке. |  |

- Требования к документации по ценообразованию.

При определении стоимости работ и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, зданий и сооружений» Приложение № 2.

- Иные требования:

  - Гарантийный срок на оказываемые услуги – не менее 1 года. Исполнитель во время гарантийного периода восстанавливает повреждения, устраняет нарушение регулировки произошедшие из-за ненадлежащего качества материалов или несоблюдения технологии за свой счёт.

  - Материалы и запчасти, необходимые для ремонта и наладки при техническом обслуживании предоставляет Исполнитель. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам, иметь сертификат качества.

- Приложения к техническим требованиям:

Приложение №1 «Перечень Объектов и типовых работ по техническому обслуживанию на 2019-2021 год».

Приложение №2 «Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, зданий и сооружений.».

Приложение 3 «Справочник стоимости типовых работ по техническому обслуживанию»

Приложение 4 «Сводный расчет стоимости технического обслуживания»

Приложение № 2

к Техническим требованиям

на закупку по лоту № 1-ТО–ПРОД-2019–ККГЭС

Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, зданий и сооружений.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению расчетов на выполнение услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, зданий и сооружений (далее – ТО).

- Расчет стоимости выполнения работ/услуг по ТО составляется на основании технических требований (далее – ТТ) филиалов ПАО «РусГидро». В состав Технических требований входит приложение №2 «Справочник стоимости типовых работ по техническому обслуживанию», в котором указываются исходные данные, необходимые для определения стоимости ТО:

- производственный актив;

- наименование/состав типовой работы;

- количество воздействий на единицу оборудования;

- количество единиц оборудования;

- периодичность выполнения работ;

- длительность выполнения;

- трудоемкость на одно воздействие;

- количество трудозатрат на один год;

- количество производственного персонала;

- квалификация производственного персонала, необходимого для выполнения работ;

- номенклатура материально-технических ресурсов;

- номенклатура механизмов.

- Для определения стоимости выполнения работ/услуг по ТО необходимо определить следующие затраты:

- обоснование трудозатрат на одно воздействие (на основании расценок сборников, справочников);

- квалификацию персонала воздействие (на основании расценок сборников, справочников);

- норму времени эксплуатации машин и механизмов

- оплату труда рабочих, накладные расходы и сметная прибыль;

- стоимость материалов;

- стоимость механизмов.

- Формирование сметных расчетов на ТО.

4.1. Оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль.

Затраты на оплату труда определяются на основании трудоемкости, среднего разряда работы/услуги, стоимости человека-часа.

Трудоемкость определяется на основании расценок сборников, справочников: ЕНиР, ВНиР, ГЭСН, ЭСН, ЦОТ энерго, ведомственные сборники и т.д. В случае отсутствия расценок, допустимо трудозатраты принимать по фактическим данным, при обязательном согласовании их со специалистами технической службы филиала.

При выборе расценки следует руководствоваться следующими критериями:

- наименование;

- перечень работ в расценке должен соответствовать фактически выполняемой работе;

- трудоемкость, соответствующая фактически выполняемой работе.

Стоимость человеко-часа, соответствующая принятому разряду, определяется по сборнику Тарифных ставок ТС 2001, внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов по разделу «Часовая оплата труда рабочих-строителей» и учитывает все расходы, учтенные по статье: «Расходы на оплату труда рабочих» (Приложение 7 «Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004)). Принимается по состоянию на 01.01.2001г:

- 1 разряд – 7,19 руб.;

- 2 разряд – 7,80 руб.;

- 3 разряд – 8,53 руб.;

- 4 разряд – 9,62 руб.;

- 5 разряд – 11,09 руб.;

- 6 разряд – 12,92 руб.

Накладные расходы принимать по индивидуальным нормам в размере, не превышающем норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 78% (в соответствии с МДС 81-33.2004) с учетом понижающих коэффициентов в соответствии с письмами Федерального органа исполнительной власти.

Сметную прибыль принимать по индивидуальной норме, не превышающей общеотраслевой норматив - 50% (в соответствии с МДС 81-25.2001) с учетом понижающих коэффициентов в соответствии с письмами Федерального органа исполнительной власти.

В качестве базы для исчисления накладных расходов и сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда.

4.2. Стоимость материалов.

Норму расхода материально-технических ресурсов (далее–МТР) определять на основании принятых расценок в соответствии с номенклатурой, указанной в исходных данных.

Стоимость МТР определять по Сборнику ССЦ, при отсутствии материалов в сборнике допускается определять стоимость на основании прайс-листов в текущем уровне цен (в Расчете в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала.

При представлении сметной документации на экспертизу необходимо прикладывать все документы (прайсы, счета, коммерческие предложения и т.п.), подтверждающие стоимость МТР.

Транспортная составляющая сметной цены на материалы/оборудование определяется на основе:

- фиксированной надбавки к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов в размере 5%-для материалов, 4,2%-для вспомогательного оборудования (с учетом заготовительно-складских расходов);

- при значительном превышении (уменьшении) фактической стоимости доставки по сравнению с затратами, определенными фиксированными транспортными надбавками в размере 5% и 4,2% соответственно, транспортные расходы учитываются, исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки материалов/оборудования на основе транспортных схем, обоснованных ПОС. Затраты на перевозку МТР и оборудования рекомендуется определять на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов. При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

4.3. Стоимость механизмов.

Норму работы механизмов (маш.- час) определять на основании принятых расценок в соответствии с номенклатурой механизмов, указанной в исходных данных.

Стоимость механизмов определять по Сборнику ФСЭМ, при отсутствии механизмов в сборнике допускается определять на основе договорных цен (с предоставлением расчетов, выполненных по МДС81-3.99). Стоимость эксплуатации механизмов не должна превышать средних цен по региону расположения филиала, а также стоимостей машино-часов (тарифов) аналогичных машин и механизмов, содержащихся на балансе транспортной компании ПАО «РусГидро».

- Для определения стоимости работ/услуг в текущих ценах применять актуальные индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат, публикуемые в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по виду строительства «Общеотраслевое строительство». Порядок применения индексов должен быть аналогичный предыдущему году. При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным актуального краткосрочного прогноза МЭРТ. Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ. При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (базовый  вариант). Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.

- Результаты вычислений и итоговые данные в графе «Стоимость работ» округлять до целых рублей.

Приложение № 3

к Техническим требованиям

на закупку по лоту № 1-ТО–ПРОД-2019–ККГЭС

Справочник стоимости типовых работ по техническому обслуживанию на период_________

| № п/п | Наименование по классификатору | Код в ИС «Максимо» | Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы | Шифр расценки | Единица измерения | Норма трудозатрат на ед. изм./ Норма трудозатрат согласно расценкам | Состав работ | Средний разряд работ/ Средний разряд согласно расценкам | Периодичность выполнения работ (кол-во раз в год) | Длительность выполнения на год | Стоимость ч/час, руб. | Общая стоимость услуг, руб. | МТР | Единица измерения | Норма расхода МТР на единицу работ | Количество МТР | Обоснование стоимости МТР | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость материалов, руб. без НДС | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. / Норма эксплуатации механизмов согласно расценкам | Обоснование стоимости механизмов | Время использования механизма, маш/час | Стоимость маш/час, руб. | Стоимость эксплуатации механизмов и автотранспорта, руб. | Особые условия по безопасности выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к договору № _____ от "_____"___________201_г. |
|  | Согласовано: (Подрядчик) |  |  |  |  | Утверждаю: (Заказчик) |  |  |
|  | _________________ И.О.Ф. |  |  |  |  | ________________ И.О.Ф. |
|  | Сводный расчет стоимости |
|  | технического обслуживания _________________________ на 20__-20__ годы |
|  | Составлен в ценах по состоянию на 20_-20_г. | _________ рублей без НДС |  |
| № п/п | Наименование выполняемых услуг | Обоснование | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость механизмов, руб. | Итого без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТО _____________ на 20__ год | Справочник |  |  |  | 0 |
| 2 | ТО ______________ на 20__ год | Предельная цена | - | - | - | 0 |
| 3 | ТО ______________ на 20__ год | Предельная цена | - | - | - | 0 |
|  | ИТОГО по договору |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Составил: Проверил: |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Техническим требованиям

на закупку по лоту № 1-ТО–ПРОД-2019–ККГЭС

# Footnotes

Конкретная дата начала оказания услуг указывается при заключении Договора, в соответствии с фактической датой вступления Договора в силу.