СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности

ООО «ххххххххх»                                                                                                                      ООО «ххххххххх»

_______________/Хххххххх/                                                                              _____________/Хххххх

«_ХХ_»  _хххх____20ХХ                                                                            «____»  ______________20ХХ

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Вид работ

промышленными альпинистами расположенных по адресу:

адрес,

строительный объект «Объект»

Проект  разработал:__Хххххххххххх__________________________/_____________/

Проект  проверил: _______________________________________/_____________/

Город

20ХХ г

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № | Наименование | Стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения |  |
| 2 | Краткое описание выполняемых работ |  |
| 3 | Порядок производства СМР (фактические) |  |
| 4 | Требования ПТБ при проведении СМР (фактические к конкретному случаю) |  |
|  | Приложение №1 Календарный план производства работ |  |
|  | Приложение №2 Строительный генеральный план |  |
|  | Приложение №3 Схема строповки воздуховодов |  |
|  | Приложение №4 Схема зоны производства работ на верхней плите перекрытия |  |
|  | Приложение №5 Ведомость поднимаемых материалов. |  |
|  | Приложение №6 Схема производства такелажных работ по опусканию воздуховодов в шахту. |  |
|  | Приложение №7 Схема производства СМР внутри шахты. |  |
|  | Приложение №8 Перечень необходимого оборудования при производстве СМР. |  |
|  | Приложение №9 Численность и квалификационный состав бригады промышленных альпинистов. |  |
|  | Приложение №10 Схема последовательности монтажа воздуховодов внутри шахты. |  |
|  | Приложение №11 Форма Акта допуска. |  |
|  | Приложение №12 Приказы о назначении ответственных за безопасное производство работ. |  |
|  | Приложение №13 Форма наряда допуска. |  |
|  | Приложение № 14 Форма акта приёмки-передачи материалов и оборудования. |  |
|  | Приложение №15 Форма акта на скрытые работы |  |
|  | Приложение №16 Форма акта приёмки |  |
|  | Приложение № 17 Документы подтверждающие квалификацию промышленных альпинистов. |  |
|  | Приложение №18 Ведомость применяемого оборудования. |  |
|  | Приложение №19 Паспорта на применяемые грузоподъёмные механизмы. |  |
|  | Приложение № 20 Паспорта на канаты и применяемые приспособления промышленными альпинистами. |  |
|  | Приложение №21 Схема крепления воздуховода внутри шахты. |  |
|  | Лист ознакомления с ППР. |  |

Общие положения

1. Настоящие Правила обязательны для выполнения должностными лицами и исполнителями любых высотных работ, предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от форм собственности, а также работниками организаций - учредителей таких предприятий. Под "высотными работами" (и так далее по тексту) подразумеваются работы, представляющие угрозу падения с высоты (или на глубину) более 1,3 метра, и при которых достижение рабочего места и (или) выполнение работ связано с использованием альпинистских методов передвижения и страховки. Настоящие Правила также подлежат выполнению работниками соответствующих проектно-исследовательских и учебных организаций.
2. Настоящие Правила определяют требования безопасности при организации ведения строительных, монтажных, ремонтных, реставрационных, восстановительных работ, спасательных работ с высот и глубины, работ на горных склонах, работ по техническому обслуживанию различных объектов (зданий, сооружений, конструкций и т.п.), на высоте более 1,3 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила, без применения средств подмащивания (без твердой точки опоры).
3. Требования, устанавливаемые настоящими Правилами, дополняют требования действующих нормативно-технических документов по охране труда, учитывая при этом мероприятия по обеспечению безопасности в альпинизме, а также специфику и особенности самого способа ведения высотных работ. 
4. Требования настоящих Правил распространяются также на организации, привлекающие специалистов для выполнения высотных работ по найму (трудовому соглашению) и на промышленных альпинистов, работающих по найму (по договору или специальному соглашению), а также на предприятия (физических лиц), занимающихся организацией досуговых мероприятий (организация развлечений, лазание по деревьям, спуски на веревке и другие действия, связанные с риском падения).
5. При ведении высотных работ, наряду с требованиями настоящих Правил, следует соблюдать требования безопасности труда, предусмотренные для конкретного вида выполняемых работ (сварочных, штукатурных, стекольных, монтажных, изолировочных и т.д.).

7. В исключительных случаях при угрозе жизни персонала или при спасении людей допускается вынужденное отступление от настоящих Правил. При этом должны быть приняты все меры по обеспечению безопасности исполнителя (персонала). Решение об отступлении от настоящих Правил принимают руководитель работ или непосредственно на месте производства работ ответственный исполнитель в письменном виде . Это решение предварительно должно пройти согласование в отделе ОТиТБ Заказчика.
8. Привлечение для выполнения работ методом промышленного альпинизма лиц, не имеющих Удостоверения государственного образца, подтверждающего квалификацию запрещается.
9. Предприятия, организации, а также физические лица, ведущие или принятые по найму (договору) для ведения любых видов работ на высоте, обязаны иметь соответствующую проектную документацию на объект работ, а также сертификаты на применяемое снаряжение.
10. При выполнении высотных работ предприятием, организацией должны быть обеспечены:
- рациональное использование методов и технологий исполнения работ и их медицинское обеспечение;
- применение альпинистского и другого снаряжения, оборудования, инструментов и приспособлений,
отвечающих требованиям безопасности и соответствующих характеру выполняемых работ и высотам;
- соблюдение настоящих Правил и других нормативных документов, регламентирующих требования
безопасности применяемых технологий исполнения работ.
11. На основании настоящих Правил должены быть разработаны инструкции по технике безопасности, учитывающие специфику, конкретные условия и методы, применяемых технологий исполнения работ, характерных для данного предприятия, организации (физических лиц).
12. Ответственность за общую организацию и обеспечение безопасности в рабочей зоне (месте) возлагается на ответственного руководителя работ (бригадира, мастера, и т.д.).
13. Ответственность за соблюдение настоящих Правил и других руководящих документов по безопасности технологий и методов исполнения работ непосредственно на рабочем месте несут ответственные исполнители.

Общие правила проведения высотных работ.

1. Руководство предприятия (организации) обязано организовать с промышленными альпинистами проведение следующих инструктажей по безопасности труда:
- вводного - при оформлении на работу (по специальной программе);
- первичного на рабочем месте - перед первичным допуском на объект (в объеме отдельно составленной
инструкции);
- планового - не реже, чем через каждые 3 месяца после проведения первичного инструктажа (в объеме той же
инструкции);
- текущего - перед ежедневным допуском к работам (исходя их конкретных условий выполнения работ).
- внепланового - при изменении условий работы или по происшествии аварии или несчастного случая.
2. Персонал, допускаемый к руководству высотными работами (мастера, начальники участков), обязан обеспечить условия для их безопасного выполнения.
3. Персонал, допускаемый к непосредственному выполнению высотных работ, обязан соблюдать правила трудового распорядка, технологию производства работ, требования безопасности и правила пользования средствами страховки и индивидуальной защиты.
. Перед допуском исполнителей работ на объект ответственный руководитель работ обязан:
- ознакомить всех исполнителей работ с технической документацией Правил, разъяснять им особенности и специфику выполнения работ на данном объекте.
- проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, предусмотренных технической
документацией, а на действующем предприятии также актом-допуском. Проверка должна проводиться
совместно с ответственным исполнителем работ, а на территории (в помещении) действующего
предприятия - в присутствии ответственного должностного лица данного предприятия;
- проверить у всех исполнителей работ наличие удостоверений с записью о проверке знаний по технике
безопасности. Лиц, не имеющих удостоверений или с удостоверениями, в которых просрочена дата проверки,

(не реже одного раза в год необходимо пройти переподготовку по специальности "промышленный альпинист" в соответствующем учебном заведении, имеющем лицензию на право обучения специальности "промышленный альпинист, или сдать квалификационный теоретический и практический экзамены по программе подготовки по специальности "промышленный альпинист" комиссии учебного заведения с участием полномочного представителя Госгортехнадзора).

к работе допускать запрещается;
- проверить техническое состояние и исправность механизмов и оснастки, которые будут применяться при
производстве работ. Неисправные и не соответствующие требованиям безопасности механизмы и оснастка
должны быть удалены с места производства работ;
- определить способы страховки, точки закрепления страховочных и несущих веревок, вид связи между
работающими (голосом, знаками, по радио);
- проверить наличие и пригодность индивидуальных средств защиты (каски, рукавицы, спецодежда, обувь,
специальные средства в зависимости от требований конкретно выполняемых работ);
- осмотреть личное снаряжение исполнителей работ и изъять из употребления снаряжение, не прошедшее
испытаний, с просроченной датой испытаний и имеющие дефекты (не соответствующее требованиям
безопасности);
- проверить комплектность, техническое состояние и исправность личного снаряжения исполнителей. В
комплект должны входить ИСС (индивидуальная страховочная система), карабины с муфтами (не менее 3
шт.), страховочные петли для схватывающих узлов (не менее 3 шт.), нож, индивидуальный перевязочный
пакет;
- проверить комплектность и исправность индивидуальных средств защиты исполнителей в зависимости от
вида и условий выполнения предстоящих работ;
- проверить наличие на объекте комплекта аварийного запаса снаряжения. В комплект должны входить 2
основные веревки, длиной не менее расстояния от наивысшей точки крепления веревок до уровня земли,
перекрытия или рабочего настила, 4 карабина с муфтами, 3 страховочных петли, нож, косынка спасательная.
При отсутствии специального запаса аварийных веревок должна быть возможность экстренного
использования для аварийных целей не менее 2-х веревок, применяемых при ведении работ;
- проверить наличие на объекте средств связи, пожаротушения, аптечки, их комплектность и исправность;
- назначить (при необходимости) наблюдающих и определить их местонахождение на объекте;
- провести первичный (текущий) инструктаж по технике безопасности, обратив особое внимание на
специфические особенности предстоящих работ. При выполнении работ на территории (в помещении)
действующего предприятия для проведения первичного инструктажа следует привлекать ответственное
должностное лицо данного предприятия;
- допустить бригаду к работе, сделав соответствующую запись в наряде-допуске на производство работ.
4. Ежедневно, перед началом работ, ответственный исполнитель работ обязан:
- проверить комплектность и исправность личного снаряжения каждого члена группы (бригады) и изъять из
употребления снаряжение, не соответствующее требованиям безопасности. Допуск к работе на высоте
методом промышленного альпинизма с неисправным или не прошедшим испытания или разукомплектованным
личным снаряжением запрещается;
- осмотреть точки крепления всех страховочных и несущих веревок;
- организовать защиту всех страховочных и несущих веревок от перетирания и/или защемления;
- проверить наличие, комплектность и исправность аварийного снаряжения;
- проверить исправность и прочность закрепления механизмов, блоков, шлангов, проводов и кабелей,
используемых на высоте;
- проверить у всех исполнителей работ наличие индивидуальных средств защиты, их исправность и
соответствие виду предстоящих работ или производственных процессов;
- опросить всех исполнителей работ о самочувствии и провести с ними текущий инструктаж по безопасному
выполнению конкретных производственных операций и взаимодействию на высоте. Если кто-либо из
исполнителей работ пожаловался на недомогание, допускать его к работе на высоте запрещается.
5. Перед подъемом на высоту (ИЛИ СПУСКОМ)  все исполнители работ, в том числе бригадиры, обязаны:
- проверить исправность и удобство пользования личным снаряжением, 
- проверить наличие, комплектность и исправность индивидуальных средств защиты;
- обеспечить защиту несущих веревок от защемления и перетирания;
- уточнить у своего непосредственного руководителя вопросы, возникшие при ознакомлении с технической
документацией и при проведении инструктажа по безопасности труда.
6. При нахождении на высоте промышленный альпинист (исполнитель) обязан:
- выполнять только те технологические операции, которые предусмотрены заданием, а также указания
ответственного исполнителя работ;
- соблюдать правила страховки и перемещения с применением веревки;
- обо всех нештатных ситуациях немедленно ставить в известность ответственного исполнителя работ и
действовать по его указаниям;
- не применять недозволенных и непредусмотренных технологией приемов работы;
- не вести работы под незакрепленными конструкциями;
- не выполнять работы под другим исполнителем, расположенным на более высокой отметке за исключением
особых случаев с разрешения ответственного исполнителя;
- не приближаться к находящимся под напряжением проводам и токоведущим частям оборудования на опасное
расстояние, определенное в технической документации

7. Высотные работы на каждом отдельном объекте должны выполняться при наличии проекта производства работ (ППР) или технологической карты (записки, схемы).
8. ППР, технологическая карта, записка или схема (далее по тексту - "техническая документация") должны содержать:
- мероприятия по обеспечению безопасности при работах на высоте, 
- порядок подачи материалов, приспособлений, оснастки и инструментов на рабочие места, несущих канатов
(веревок), навесных и подвесных площадок, 
- схемы размещения временных инженерных коммуникаций (электрических проводов, кабелей, различных рукавов,
шлангов и т.п.), 
- список применяемого снаряжения с указанием владельца.
9. Техническая документация, выданная в производство, должна быть согласована со службой техники безопасности и утверждена главным инженером или заместителем руководителя предприятия (организации).
10. Все непосредственные исполнители работ, включая бригадира, перед допуском на объект должны быть ознакомлены с технической документацией под роспись.
личную ответственность руководителя работ или ответственного исполнителя. 
11. Для выполнения высотных работ на территории (в помещении) действующего предприятия должен оформляться акт-допуск, определяющий мероприятия по обеспечению безопасности труда с учетом производственной деятельности данного предприятия. Оформление акта-допуска входит в обязанности начальника участка.
12. Конкретные мероприятия по безопасному выполнению высотных работ должны определяться нарядом-допуском. Наряд-допуск оформляется на каждую бригаду на весь период работы на данном объекте. Порядок выдачи и оформления нарядов-допусков, а также списка лиц, которым предоставляется это право, устанавливается приказом по предприятию (организации).
13. Первичный допуск исполнителей работ на объект разрешается после проверки полноты выполнения мероприятий по безопасности труда, предусмотренных технической документацией и нарядом-допуском, а при работе на территории (в помещении) действующего предприятия также актом-допуском.
14. Во время выполнения работ начальник участка (мастер) обязан периодически проверять условия безопасности на объекте и соблюдение бригадой требований безопасности.
15. При ведении высотных работ следует пользоваться спецодеждой, спец. обувью и средствами защиты, предусмотренными для конкретного вида выполняемых работ. При ведении высотных работ применение защитных касок и рукавиц обязательно.
16. Применяемые при ведении высотных работ механизмы, инструменты, приспособления, оснастка и альпинистское снаряжение должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к данному типу механизмов, инструментов, приспособлений, оснастки и альпинистского снаряжения и виду выполняемых с их помощью работ.
17. Точки закрепления являются пригодными для применения, если подтверждена их несущая способность в расчете на одного человека (вместе с необходимым оборудованием и снаряжением) с четырехкратным запасом прочности: 
- согласно технической документации при статической отдельной нагрузке - не менее 6 кН, или 
- в результате испытания - двукратным нагружением в рабочем направлении усилием 7,5 кН в течение 5 минут
или по оценке не менее 3-х экспертов, которыми могут быть лица, имеющие опыт работы по методу
промышленного альпинизма не менее 2 лет.
Пригодные точки закрепления отмечаются в технической документации.
18. Требования безопасности по окончании работы для ответственных исполнителей: 
- привести в порядок рабочие места, убрать мусор, инструменты, оснастку, приспособления;
- выбрать закрепленные страховочные и несущие веревки на рабочие площадки или снять, при невозможности
провести дополнительное закрепление веревок для избежания действия ветровых нагрузок;
- незадействованные веревки смотать в бухты;
- осмотреть, очистить от грязи спецодежду, обувь, средства индивидуальной защиты и страховочное
снаряжение и произвести их отбраковку;
- выбракованные средства индивидуальной защиты и страховочное снаряжение из эксплуатации изъять и
убрать с объекта.
19. При высотных работах применяются следующие способы страховки работающих:
- верхняя нагруженная страховка (присоединение работающего к спусковому или подъемному устройству,
надетому в рабочее положение на несущую веревку;
- верхняя жестко закрепленная ненагруженная страховка (присоединение работающего к страховочной веревке
с помощью улавливателя);
- верхняя ненагруженная страховка (обеспечивается основной веревкой, идущей сверху и удерживаемой другим
работающим);
- нижняя динамическая страховка, (обеспечивается основной веревкой, идущей снизу и удерживаемой другим
работающим);
- нижняя страховка с амортизационным устройством на ИСС;
- самостраховка к элементам объекта, на котором проводятся работы;
- самостраховка к горизонтально натянутому и закрепленному стальному тросу диаметром не менее 10 мм
или веревке диаметром не менее 11 мм (перилам).
Верхняя нагруженная страховка должна применяться только в сочетании с верхней ненагруженной страховкой.
20. При нахождении и перемещении работающего на высоте не должно быть момента, когда бы он оставался без страховки.
21. Используемые статические веревки должны иметь предельную прочность при разрыве не менее 12 кН.
Исключение составляют ситуации, когда есть опасность падения с рывком (исполнитель поднимается первым). В данном случае используется соответствующая сертифицированная динамическая веревка и динамическая страховка.
22. Используемые соединительные элементы должны выдерживать предельную нагрузку не менее 20 кН.
Используемые соединительные элементы должны иметь предохранительную защелку на случай непредвиденного открытия. Эти элементы должны открываться только после проделывания исполнителем двух независимых друг от друга движений.
Используемые страховочные пояса должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.
23. В случаях, когда способ страховки или крепление страховочной веревки вызывают сомнение, должна быть применена дублирующая страховка.
24. При вхождении в зону повышенной опасности падения следует немедленно подсоединиться к страхующей системе. При этом исключить провисание страховочной веревки посредством ее укорачивания узлом или движущимся вместе с исполнителем улавливающим приспособлением.
25. Выполнять какие-либо работы на высоте, пользуясь только зажимами, без применений страховочной петли со схватывающим узлом на страховочной веревке допускается только при использовании зажимов, имеющих в сертификате указание на возможность применения их для страховки и при обязательном условии размещения такого зажима так, чтобы исключить фазу свободного падения исполнителя и рывок. Страховочная веревка при этом имеет верхнее закрепление и не должна иметь слабину выше исполнителя.
26. При спуске по веревкам пользоваться тормозными устройствами без дополнительного применения страховочной петли с улавливателем (схватывающим узлом) на страховочной веревке или без страховки, обеспечиваемой другим исполнителем, запрещается.
27. В местах, где есть опасность повреждения или перетирания веревки на перегибах, следует применять соответствующую защиту веревки (протектор).
28. Все веревки обязательно должны иметь на нижних концах предохранительный узел, препятствующий выскальзыванию веревки из спускового устройства и/или схватывающего узла при нахождении исполнителя выше нижней зоны.
29. Узлы должны быть правильно завязаны и закреплены. Каждый узел должен использоваться в соответствии и назначением.

30. Используемые на несущих системах устройства и оборудование должны быть самоблокирующимися, т.е. если исполнитель не будет держать их, они должны останавливать или тормозить спуск по веревке до безопасной скорости. (Безопасной скоростью спуска на веревке является скорость не более 1,5 м/с, что соответствует скорости приземления 5,4 км/ч).
31. При нахождении на высоте на веревках запрещается:
- работать с неполным комплектом личного страховочного снаряжения или индивидуальных средств защиты;
- производить перемещение грузов при отсутствии связи "верх-низ";
- работать в зоне действия грузоподъемных и строительных машин и механизмов, находиться под
перемещаемым грузом или под рабочим местом другого исполнителя (за исключением особо оговоренных
случаев специальных технологий исполнения);
- пользоваться не застрахованными от падения инструментами и оснасткой;
- вести работы с использованием открытого огня, механического и электрического режущего инструмента без
дополнительной самостраховки стальным тросом или цепью;
- выполнять газо-электросварочные, бензорезные работы и работы с применением горячих битумных мастик
без дополнительной страховки стальным тросом или цепью;
- применять неисправные и непроверенные средства предохранения от падения с высоты;
- использовать страховочное снаряжение не по его прямому назначению;
- оставлять на рабочем месте после окончания смены неубранное страховочное снаряжение, инструменты,
оснастку.
32. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- при защемлении или спутывании нижних концов веревок и невозможности свободного перемещения по этим
веревкам следует организовать срочное устранение неисправности: распутать веревки или применить
веревки из аварийного комплекта;
- при обнаружении повреждения основной веревки под исполнителем необходимо поврежденный участок
исключить из-под воздействия нагрузки с помощью узла "бабочка", а затем провести этот участок поочередно
через тормозное устройство и схватывающий узел и продолжить работу. По окончании рабочей смены данную
веревку следует выбраковать;
- при обнаружении повреждения основной веревки над исполнителем , необходимо немедленно обеспечить
дополнительную страховку исполнителя, а дефектную веревку освободить от нагрузки и убрать с рабочего
места и с объекта с последующей полной выбраковкой;
- в случае захвата нижних концов основных веревок транспортным средством или каким-либо другим механизмом
необходимо их немедленно обрезать ниже тормозного приспособления или закрепить за конструкции, чтобы
обрыв произошел ниже исполнителя;
- при возникновении пожара или загазованности на объекте, работы должны быть немедленно прекращены и
приняты меры по срочной эвакуации с высоты всех исполнителей;
- при получении исполнителем травмы и невозможности самостоятельно покинуть рабочее место, следует,
оказать ему первую неотложную помощь, организовать его транспортировку на землю при помощи аварийного
или штатного снаряжения и вызвать "скорую помощь";
- обо всех несчастных случаях, авариях и нештатных ситуациях исполнители обязаны ставить в известность
ответственного исполнителя работ и ответственного руководителя работ.
32. К средствам предохранения от падения с высоты при ведении высотных работ относятся: основные и вспомогательные веревки, личное снаряжение работающего, карабины, тросы, цепи, тормозные устройства, зажимы, блоки, захваты.
33. Средства предохранения от падения с высоты, принадлежащие исполнителям на правах личной собственности, должны в полной мере удовлетворять требованиям настоящих Правил.
34. К личному снаряжению для высотных работ относится индивидуальная страховочная система (ИСС), состоящая из предохранительного пояса с плечевыми лямками (грудная обвязка) и нижней беседки с лямками для ног, либо имеющая совмещенную конструкцию. 
35. Перед подъемом на высоту грудная обвязка и нижняя беседка раздельной конструкции ИСС должны быть связаны вместе отрезком веревки диаметром не менее 9 мм с применением узлов "встречный" или "булинь". 
36. При высотных работах с нижней страховкой или в условиях, когда возможны динамические нагрузки, превышающие 0,25 кН в результате срыва работающего с высоты, ИСС должна иметь амортизирующее устройство с порогом срабатывания не более 0,3 кН.
37. ИСС должна иметь приспособления для регулировки параметров в соответствии с антропометрическими данными работающего (рост, полнота).
46. Все элементы ИСС (из естественных и искусственных волокон, кожаные, металлические) должны сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства при перепадах влажности до 100%.
47. Металлические детали ИСС и других средств предохранения от падения с высоты должны иметь антикоррозионное покрытие или изготавливаться из металлов (сплавов) не подверженных воздействию коррозии.
48. При эксплуатации ИСС их металлические детали не должны располагаться подмышками, между ног, в районах печени и почек работающего.
49. Перед допуском в эксплуатацию и через каждые 6 месяцев в процессе эксплуатации предохранительный пояс ИСС должен подвергаться испытанию статической нагрузкой. Одновременно должно испытываться и амортизирующее устройство. Методика испытаний - в соответствии с ГОСТ 12.4.089-80. На маркировочной бирке, размещенной на ИСС должны быть указаны допуск к дальнейшей эксплуатации и дата испытаний.
50. ИСС с предохранительными поясами или амортизирующими устройствами не прошедшими испытаний к эксплуатации не допускаются. 
51. ИСС без маркировочной бирки (трафарета) на предохранительном поясе к эксплуатации не допускаются. Исключение составляют ИСС, имеющие заводской сертификат и срок гарантированной безаварийной эксплуатации.
52. Проверка эксплуатационной пригодности ИСС должна производиться визуальным осмотром перед началом каждой рабочей смены.
53. Не допускаются к эксплуатации ИСС в случае обнаружения на грудной обвязке, беседке или амортизирующем устройстве одного из ниже перечисленных дефектов:
- кожаные и тканевые элементы и элементы из кожзаменителей имеют надрывы, надрезы, прожоги,
сморщенные, растянутые, разлохмаченные участки;
- металлические детали деформированы, имеют трещины, вмятины, заусенцы, риски обнаруживаемые
визуально, утончения и корродированные участки;
- ремни, ленты, лямки в месте сшивки имеют истертые и порванные нити, разошедшиеся швы;
- веревочные элементы имеют разлохмаченные, расплетенные или оборванные концы, пряди, участки с
утонченным или утолщенным диаметром, следы механического воздействия на оплетке, следы от
воздействия высокой температуры или химических веществ.
54. В качестве основных и несущих страховочных веревок должны применяться альпинистские веревки из синтетических материалов диаметром 9-14 мм с разрывным усилием не менее 12 - 14 кН соответственно или капроновые шнуры и веревки, используемые в других отраслях хозяйства (рыболовство, авиация), имеющие аналогичные параметры. 
Все веревки, шнуры и ленты должны иметь соответствующие сертификаты качества.
55. В качестве несущих разрешается применение веревок, обеспечивающих не менее, чем пятикратный запас прочности, учитывающий нагрузку весом работающего вместе с необходимым инструментом и приспособлениями.
56. Петли для самостраховки с применением схватывающих узлов разрешается изготавливать из альпинистских веревок диаметром 6 - 8 мм, имеющих разрывное усилие не менее 0,6 кН. Самостраховочные концы для страховки с помощью карабина выполняются из основной веревки диаметром не менее 9 мм. Для обеспечения самостраховки разрешается использовать капроновую ленту 20х2 мм с разрывным усилием не менее 10 кН.
57. При изготовлении петель для самостраховки с применением схватывающих узлов концы веревки должны связываться только встречными узлами (встречная восьмерка или грейпвайн).
58. Веревки и шнуры из натуральных волокон, могут применяться для вспомогательных операций: в качестве оттяжек при перемещении грузов, подачи инструмента и т.п. при условии, что их статическая прочность вдвое превышает вес поднимаемого груза
59. Предельный срок эксплуатации или хранения основных веревок не должен превышать 3 года.
После истечения срока использования, отрезок веревки подвергают физико-механическим испытаниям. При положительных результатах испытаний (прочность веревки не снизилась менее 2000 кГс), срок ее использования может быть продлен еще на 1год в качестве вспомогательной.
60. Веревки (репшнуры) для страховочных петель должны находиться в эксплуатации не более 6 месяцев.
61. При нарезании рабочих концов следует производить выбраковку веревок, изымая участки, имеющие утолщение или утончение диаметра, нарушенную или неравномерную свивку, изломы, перегибы, разрывы или нестандартную окраску прядей.
62. Хранить веревки, неразрезанные на рабочие концы и находящиеся в эксплуатации, следует свернутыми в бухты, в проветриваемом сухом помещении при температуре от -100С до +300С, вдали от отопительных приборов, не допуская воздействия на них прямых солнечных лучей.
63. На высотных работах разрешается применять альпинистские карабины с муфтами, только заводского изготовления, имеющие клеймо предприятия-изготовителя и сертификаты качества. Карабины без муфт могут использоваться только для вспомогательных операций
64. Применение и проверка технического состояния карабинов должны осуществляться в соответствии с техническим паспортом или инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя на каждый тип карабина.
65. Карабины или замыкающие устройства, в которых повреждены или деформированы муфты, пружины, имеются повышенные зазоры (люфты) между деталями или нарушены их функции, а также имеющие определяемый визуально фрикционный износ, использовать запрещается.
66. Конструкция тормозных устройств, зажимов, блоков, используемых при высотных работах, должна исключать возможность порчи (деформации) и самопроизвольного выпадения заправленных в них веревок.
Тормозные устройства должны обеспечивать возможность надежной блокировки пропускаемой веревки для ее остановки
67. Зажимы в процессе эксплуатации не должны допускать проскальзывания через них нагруженных и свободных веревок.
68. Блоки должны свободно без перекосов и заедания вращаться на осях (пальцах) и иметь фиксаторы (шплинты), препятствующие выпадению осей (пальцев) из проушин, если иное крепление не предусмотрено заводом-изготовителем.
69. Непригодные к эксплуатации элементы снаряжения (веревки, карабины, зажимы, блоки) хранить на рабочих местах запрещается.
70. На ИСС, единицах снаряжения и обоих концах веревок должны присутствовать долговременные маркировки, содержащие следующие данные или коды:
- номер (номер в формуляре);
- (или) код по книге регистрации материального имущества.
71. Для безошибочной идентификации на все рабочее снаряжение должны быть заведены формуляры (Приложение 9), для регистрации отработанного времени и условий эксплуатации. По каждой веревке или приспособлении в формуляре должны указываться:
- номер заводского сертификата;
- присвоенный номер;
- производитель;
- дата выпуска;
- тип, для веревки - длина и цвет;
- дата приобретения;
- календарная таблица с записью по месяцам количества часов отработанного времени с графой особых условий
эксплуатации;
- дата последней проверки;
- подпись проверяющего лица.
72. Данные правила не относятся к снаряжению, не подлежащему учету (например, к карабинам и репшнурам). Для такого снаряжения следует обеспечить выбраковку и уничтожение при износе, истечении срока эксплуатации и после чрезмерных нагрузок.
73. Перед принятием на склад, каждый из помещаемых туда инструментов и устройств должен пройти визуальный и функциональный контроль, осуществляемый компетентным лицом, о чем должна быть сделана соответствующая запись в журнале.
74. Неиспользуемое снаряжение и устройства должны подвергаться ежегодному контролю, осуществляемому компетентным лицом, о чем должна быть сделана соответствующая запись.
75. Снаряжение, предоставляемое предприятием исполнителю, должно иметь производственные инструкции, описывающие порядок безопасного производства работ с его применением. Исполнители перед началом работ должны быть ознакомлены с инструкциями под расписку.
76. Снаряжение и оборудование, отбракованное для применения на высотных работах, но пригодное для другого применения, следует хранить отдельно, предварительно удалив с него долговременную маркировку.
77. Необходимо учитывать указания производителя о сроках пользования или хранения оборудования и снаряжения. При их отсутствии следует руководствоваться следующими критериями:
- все элементы страховочной системы следует выбраковать после падения с фактором рывка больше 1
(фактор рывка = высота падения/длина выданной веревки);
- веревки и ленты следует выбраковывать не позднее истечения 3 лет (в том числе и хранения) или 400
рабочих часов.
78. Все металлические детали снаряжения и системы страховки следует выбраковывать, если:
- они были перегружены при падении;
- обнаруживаются визуальные изменения (ржавчина, трещины, углубления, в том числе за счет истирания,
насечки и т.д.);
- они уже не функционируют безукоризненно и легко.
79. Каски следует выбраковывать после 5 лет использования или в случае повреждения.
80. Участок, на котором ведутся высотные работы, должен быть оснащен соответствующими санитарно-бытовыми помещениями, аптечкой, средствами пожаротушения и, при необходимости, средствами связи и аварийной сигнализацией.
84. Необходимо принять соответствующие меры для исключения дополнительных опасностей, в частности, помимо прочего, следует:
- не допускать проведения любых работ выше исполнителей;
- оградить места нахождения точек присоединения веревки и исключить доступ к данным точкам посторонних
лиц;
- при проведении высотных работ на жилых зданиях заранее предупреждать об этом жильцов;
- не допускать в рабочей зоне действий грузоподъемных и погрузочных механизмов;
- следить за чистотой поверхности, исключая опасное приземление исполнителей, захламление или разлив
агрессивных веществ.
85. Страховочные и несущие веревки следует располагать таким образом, чтобы они были защищены от воздействий, которые могут отрицательно повлиять на их прочность; защемления или трения о какие-либо острые грани и кромки.
86. Каждая страховочная и несущая веревка должна быть закреплена независимо от других страховочных, грузовых и вспомогательных приспособлений.
87. 3акрепление страховочных и несущих веревок должно исключать возможность самопроизвольного или случайного их отстегивания или развязывания, в том числе и под воздействием нагрузок.
88. К точкам закрепления страховочных и несущих веревок должен быть обеспечен безопасный доступ и возможность осмотра.
89. Для инструментов, приспособлений, оснастки и оборудования массой более 10 кг после должна быть предусмотрена возможность независимой страховки (крепления) к элементам объекта.
90. Инструменты и монтажные приспособления массой до 10 кг могут крепиться непосредственного к ИСС с помощью веревок диаметром 6 - 8 мм. Мелкий слесарно-монтажный и строительный инструмент должен размещаться в специальной сумке, закрепленной на поясе, на рабочем сиденье или надетой через плечо исполнителя.
В процессе пользования, мелкий инструмент должен быть застрахован от падения (прикреплен к спецодежде или ИСС исполнителя) тесьмой или бельевой резинкой. Аналогичная страховка должна обеспечиваться при работе с навесных и подвесных площадок, имеющих решетчатый пол.
91. Оборудование, устанавливаемое на навесных и подвесных площадках, должно быть закреплено от самопроизвольного опрокидывания и перемещения.

Персонал, работающий на высоте, должен знать специфику и особенности производства высотных работ, уметь пользоваться альпинистским снаряжением, знать способы страховки, самостраховки и оказания помощи в аварийных и нештатных ситуациях.
 Персонал, выполняющий высотные работы, должен знать местонахождение аптечки и уметь пользоваться средствами аварийной сигнализации, связи и пожаротушения, знать пути и средства срочной эвакуации из опасной зоны при возникновении аварийных ситуаций или пожаров, уметь оказывать первую неотложную помощь пострадавшим при несчастных случаях.
 Персонал, выполняющий высотные работы на территории (в помещении) действующего предприятия, обязан соблюдать требования трудового договора и охраны труда и особые правила безопасности, действующие на данном предприятии.
Персонал, использующий в работе электроинструмент, должен иметь соответствующий допуск к работе с электроинструментом. Все оформляемые на высотные работы лица должны пройти предварительный медицинский осмотр с получением справки установленного образца. Периодический медицинский осмотр лиц, допущенных к выполнению высотных работ должен проводиться ежегодно.
 Лица, находящиеся под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов к высотным работам не допускаются.
 Каждый исполнитель должен один раз в 2 года проходить курс "Оказание первой неотложной помощи" объемом не менее 16 академических часов с последующей сдачей зачета и оформлением протокола. 
 Персонал, допущенный к выполнению высотных работ, должен знать и выполнять требования "Инструкции об учете и расследовании несчастных случаев на производстве".

Меры безопасности при производстве работ.

·  "Альпинисты" выполняющие работы (МПА)обязаны работать в касках.

·  Крепить концы веревок или тросов можно только к так называемым "прочным элементам зданий и сооружений". Для увеличения надежности обязательным условием является зкрепление несущей и страховочной веревок в разных, не зависящих друг от друга, точках. Это означает, что каждая из этих веревок привязывается к элементу здания или сооружения своей собственной петлей (из веревки, троса, цепи), своим собственным карабином. При этом и элементы конструкции должны быть различными, если в отношении них есть хоть малейшее сомнение (например, при использовании сварных соединений достаточно тонких профилей или закладных элементов железобитонных конструкций). Закрепление можно производить либо концом той же веревки (спусковой или страховочной), завязав его вокруг конструкции с помощью узлов булинь или двойной штык, либо используя отдельную специальную петлю из основной веревки, плоской ленты, троса или цепи. Веревка встегивается в эту петлю с помощью карабина с муфтой.

·  Через перегиб между точкой закрепления и зоной спуска веревка должна проходить под прямым углом к линии перегиба, чтобы исключить возможность ее поперечного смещения под нагрузкой и, тем самым, вероятность перетирания. Чтобы выполнить это условие, при необходимости нужно устанавливать оттяжки, которыми можно регулироватть нужное направление прохождения веревки. Кроме того, нужно посмотреть, как проходит веревка в рабочей зоне. Если там тоже есть перегибы или острые кромки, то и на них нужно предусмотреть защиту веревки.

·  На высоте ни на секунду человек не должен оставаться не пристегнутым к надежной точке крепления, каким бы сильным, здоровым или уверенным в себе он не был. В местах, где нужно перецепиться, чтобы продолжить свой путь может пригодиться и второй страховочный ус, последовательно, не выцепляясь из первой страховочной базы, первым усом встать на вторую, и затем только начать освобождать второй.

Порядок допуска к работе.

1. Подготовка (обучение, дополнительное профессиональное образование) и аттестация промышленных альпинистов должна производится в государственных или иных учебных заведениях (организациях), получивших Государственную лицензию на право подготовки по специальности "промышленный альпинист". 
2. Программа обучения по безопасности труда при высотных работах должна опираться на знание альпинистских технологий, учитывать специфику устройства рабочих мест без использования средств подмащивания особенности организации производственного процесса и условия обеспечения взаимодействия работающих на высоте, а также применение специального страховочного снаряжения.
3. К обучению по специальности "промышленный альпинист" допускаются лица не моложе 21 года, прошедшие медицинское освидетельствование, отвечающие установленным требованиям, имеющие среднее образование. 
4. Обучение и повышение квалификации проводится с отрывом от производства в образовательных учреждениях, имеющих Государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности по данной специальности, в объеме профессиональной подготовки промышленных альпинистов соответствующей квалификации (разряда).
5. Лица, прошедшие обучение и получившие дополнительную профессиональную подготовку по программе "промышленный альпинизм", получают соответствующее удостоверение государственного образца с указанием квалификации (разряда) 
6. Лица, прошедшие обучение по специальности "промышленный альпинист" должны периодически, но не реже одного раза в 12 месяцев проходить повторную проверку знаний нормативно-технической и эксплуатационной документации.
Внеочередная (досрочная) проверка знаний промышленных альпинистов должна проводиться:
- при поступлении на новое место работы,
- при перерыве в работе более 6 месяцев,
- при кардинальном изменении условий производства,
Повторная и внеочередная (досрочная) проверка знаний промышленных альпинистов должна проводиться комиссией, назначенной приказом организации, проводящей работы методом промышленного альпинизма.
7. Наряду с требованиями, изложенными в квалификационных характеристиках, промышленные альпинисты всех квалификаций должны знать:
- правила техники безопасности при высотных работах;
- правила технической эксплуатации рабочего снаряжения, приспособлений и инструментов;
- правила оказания самопомощи и первой медицинской помощи пострадавшему;
- порядок организации рабочего места;
- правила внутреннего трудового распорядка объекта работ и правила техники безопасности, относящиеся к
объекту работ.
8. Документами, удостоверяющими квалификацию промышленного альпиниста являются:
- свидетельство об окончании учебного заведения в объеме программы соответствующей квалификации
9. Промышленные альпинисты, допускаемые к самостоятельному выполнению высотных работ впервые (после окончания учебного заведения) или после перерыва продолжительностью более 30 календарных дней, должны пройти стажировку под непосредственным руководством ответственного исполнителя в течение не менее 5 рабочих смен. Срок стажировки и разрешение на допуск к самостоятельному выполнению работ на высоте после ее окончания должен быть оформлен приказом по предприятию (организации).
10. Не менее одного раза в два года персонал, допускаемый к выполнению работ, независимо от спортивного или профессионального опыта и стажа, обязан пройти обучение по специальной программе по безопасности труда на высоте с последующей проверкой знаний .
11. Проверка знаний по правилам безопасности труда после обучения должна производится специально назначенной экзаменационной комиссией. В состав комиссии должны быть включены: председатель комиссии - начальник участка, члены комиссии - инженер по охране труда и технике безопасности, бригадир и нештатный инспектор по охране труда и технике безопасности.
12. Первичный допуск исполнителей высотных работ на объект должен осуществлять ответственный руководитель работ, как правило, мастер или начальник участка.
13. Проведение текущего инструктажа по технике безопасности на рабочем месте фиксируется в наряде-допуске подписью лица, проводившего инструктаж.
14. Ежедневный допуск исполнителей к работе (непосредственно на рабочие места) может производить ответственный исполнитель работ, после проверки личного снаряжения каждого работающего и проведения со всеми членами группы (бригады, звена) текущего инструктажа по технике безопасности при выполнении конкретного производственного задания.